功 能 说 明

桌上型恒温恒湿试验机MG-K006

型号 ：MG-K006
温度范围 0～100℃ -20～100℃
湿度范围 30～95% RH
内箱尺寸 W40cm×H50cm×D40cm
外箱尺寸 W100cm×H80cm×D65cm
温湿度解析精度 0.1℃; 0.1% R.H. 
温湿度控制精度 ±0.3℃ ; ± 2.5% R.H.
温湿度分布精度 ±1℃ ; ±3% R.H.
升温时间（分） About 30min to 100℃
降温时间（分） About 40min to 0℃ About 80min to -20℃

调温方式 ：BTHC方式（平衡调温调湿方式）
工作环境温度： +5~+30度
加热器： 镍铬合金电热丝式加热器
加湿器（温湿度机型）： 浅槽式加热加湿器
鼓风机： 离心风机
温（湿度）传感器： PT100干湿球传感器
结构及部件 内外箱材质： 内箱:镜面不锈钢板;       外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质： 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器：韩国TEMI人机接口触摸屏控制器
冷冻系统： 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置： 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源：  AC220V±10%
标准配置： 观察窗（箱内照明）、ф50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱
选购件 ：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔。