键盘按键寿命试验机MG-K003

# 一.   产品说明:

本产品可测试NOTEBOOK(手机、PDA)之按键及各种按钮、开关之耐久寿命试验。可同时测试数个产品（每个产品均可多点测试）另每个按键可设定不同压力及不同高低。

# 二、标准附属品

| 测头因定杆 | 6支 |
| --- | --- |
| 荷重调整测头 | 30PC（可选购多支） |
| 大型万用治具 | 1套 |

# 三、荷重调整测头

| 荷重范围 | 100-170g |
| --- | --- |
| 测头高低调整 | 10mm |
| 两支测头最小间隔 | X方向10mm Y方向12mm |

# 四、技术参数：

| 动作行程 | 10mm |
| --- | --- |
| 工作高低调整范围 | 100mm |
| 夹具夹持能力 | 450X250mm |
| 测头安装范围 | 450X250mm |
| 试验次数 | 9999999X10次 |
| 试验速度 | 60～420rpm |
| 外观尺寸 | 526X426X970mm |
| 电压 | AC 220V |
| 重量 | 约110kg |