点击划线试验机MG-M002（触摸屏）

一、概要：
    本机台适用于手机触摸屏点击、划线耐久试验专用检测设备。

二、技术参数:

1、X轴移动距离：0～90mm

Y轴移动距离：0～150mm

2、测试工位：二个

3、移动速度：1000～7200 mm/min

4、电   机：扭距0.9N.M

5、点击测试：压力100-300gf

6、划线测试：压力100-1000gf

7、 体   积：500mm X 550mm X 480mm

8、电   源：1∮50Hz  AC220V   1A

9、 重   量：约35kg

10、测试频率：10-240次/分

三、主要配置：

1、单片机控制，触摸屏显示：1个

2、划线杆（100g）2根、点击气缸2个（SMC），划线笔自备

3、砝码：20g、50g、100g、250g各2个

4、手机夹具，划线治具2套

5、点击、移动治具：2套

6、点击气缸：2个

7、内六角扳手：1副

8、步进电机：2个

9、直线道轨、滚珠丝杆：2个

10、力量校正器：1套

11.运行的轨迹图形：正方形,长方形,等边三角形,直线等