功   能   说   明

手机充电器插拔寿命试验机MG-M010

# 一、概述：

本机适用于手机充电器带卡插头和耳机及手写笔的插拔寿命试验，模仿实际的使用动作检测插头的使用寿命。动作方式：设备操作按照“推进”“夹持”“退回”“松开”四步骤完成。

- 技术参数：

- 插拔速度10-30次/分钟可调

- 控制电路采用可编程序控制（PLC）和触摸屏操作（8位计数显示）

- 工件数量：1个

- 报警时间：5-10秒（固定）

- 主界面分手动和自动来调节

- 气源自备

- 电源：AC220V/50HZ

- 外形尺寸：约530*600*520mm

- 重量：约50kg

# 三、机台配置：

1、机台本体：1台

2、触摸屏：1个

3、PLC控制器：1个

4、机械手指：1个

5、电磁阀：2个

6、XY微调平台：1个

7、气缸：2个

8、控制程序、主板：迈冠开发