功   能   说   明

手机微跌落试验机MG-M005

- 用途：

本机适用于手机、电话机听筒、对讲机、MP3、CD、电子词典等小型电子消费类产品作重复跌落测试

二、动作原理

升降气缸带动上夹具（气手指）下降将手机夹住，上升，松开气手指，手机成自由跌落运动，此时双动气缸伸缩将手机推至上夹具能夹住之位置，升降气缸带动上夹具（气手指）下降将手机夹住，上升，桦开气手指，手机成自由跌落运动，如此反复直至设定次数。

- 特点：可设定次数自动停止

跌落表面材料：铝，厚度为12mm。跌落处采用六个复位气缸。

提示功能：能设定按键次数定值，可自动停止测试。

本机采用日本SMC无杆气缸作为手机提起、跌落驱动源，配以精密双动气缸作归位动作，耐久使用；能实现手机等产品反复跌落，以检测产品由一定高度落下之耐冲击性；

由于采用气动组件及专制控制方式，极大地提升测试速度和一致性；采用日本松下液晶触摸式控制屏+PLC可编程控制器作动作程控；独立计数，到达设定次数自动停止测试

- 技术参数：

- 型号：MG-M006

- 同时跌落手机：1台

- 允许试件重量：2kg(max)

- 跌落高度：60-300ｍｍ

- 测试速度范围：６～20次/min

- PLC控制器及触摸屏：1套

- 机器尺寸：W420*H950*D370mm

- 机器重量：约40kg

- 气源：≥0.5Mpa

- 电源：AC  220V 或指定

备注：制作部分电气与主体为一体式

- 主要配置

- 触摸屏：1个、PLC：1个

- 上升、下降气缸：1套（SMC）

- 夹持推进气缸：2个（SMC）

- 机械手指：1个（SMC）