功   能   说   明

手机翻盖寿命试验机MG-M003

- 用途：条件试验：将试验样品不包装，附上随机所带的电池以关机的状态固定在试验设备上，以25-35次/min的频率进行5万次翻盖。对可旋转翻盖，可先进行翻盖试验后再进行旋转试验，旋转频率为10-20次/min，旋转3000次。条件试验完成后，再进行翻盖的外观及装配、功能检测。主要用于检测翻盖机翻盖寿命测试。满足《中华人民共和国通信行业标准YD/T 1539-2006》

- 主要参数：

- 翻盖速度：10-60次/分

- 测试工位：一次可测试手机四个

- 驱动方式：电动式

- 控制系统：步进电机开启周期，运动速度，开合角度。翻盖开合角度0-180度可调。

- 计数器：6位

- 外形尺寸：600*500*560mm

- 机台重量：60kg

- 电源：AC220V

- 主要配置：

- 机台主体：1台

- 电机：1个（日本东方）

- 手机夹具：4个

- 触摸屏：一个（众为鑫）

- 主板电路：由迈冠自主研发。