功 能 说 明

手机滑盖寿命试验机MG-M016

- 概述：

条件试验：将试验样品不包装，附上机所带的电池以关机的状态固定在实验设备上。以25-35/min的频率进行5万次滑盖。条件试验完成后，再进行滑盖的外观及装配，功能检测。满足《中华人共和国通信行业标准YD/T1539-2006》本机适用于滑盖手机滑盖寿命之测试，具有可设定次数及计数完毕后自动停机功能，滑动位置可调，操作方便。

- 技术参数：

  - 滑盖速率：25~35次/分

  - 滑动行程：20~50mm

  - 推动形式：气动

  - 检测样品数量：2个

  - 计数：6位显数，具有掉电记忆功能

  - 电源：1∮，AC220V，1A

  - 机台尺寸：约450*300*500mm

  - 机台净重：约30kg