功   能   说   明

手机电池盖插拔寿命试验机MG-M011

- 用途：

用于电池与盖整体的手机，测试电池盖松开与合上的寿命。

- 技术参数：

- 插拔速度：10-20次/分钟可调。

- 动作方式：第一步夹住手机下端和电池盖部位；第二步压住电池盖卡扣部位；用机械夹具夹持，动作用气动控制。

- 工作方式：第一步按住电池盖卡扣部位；第二步推出电池盖1～3mm松开卡扣，回到最初位置；第三步松开电池盖卡扣部位；第四步推入电池盖合上。

- 控制系统：用PLC和触摸屏（6位计数显示）

两套程度控制两种工作方式，实现两种样品在一台主机上测试（两种不能同时测试）。

- 夹具需根据客户样品要求制作（二套夹具）。

- 工件数量：1个

- 气源自备

- 电源：AC220V/50HZ

- 测试产品：电池盖A.B.C类