功   能   说   明

扭曲试验机MG-M009

- 用途：

本机用于检测扭转试验，采用PLC及HMT控制系统，可设扭力值测试扭转次数寿命后，看手机功能是否正常，正反转一次计一次数。触摸屏画面调协显示，操作方便。满足YD/T 1539-2006标准。将机台不包装，装上配套的电池，不开机固定在扭曲试验机上，两端各夹持15mm，对等施加最大不超过2N.m，最小不小于0.5N.m的扭矩顺时针扭曲和逆时针扭曲各一次交错进行，频率为每分钟15-30次，共扭曲500次，后取下进行功能、外观及装配检测应符合相关标准的要求，对折叠、滑动及旋转结构的手持机，应在其合盖状态下进行试验。

- 技术参数：

- 测试工位：1个

- 旋转次数：15-30次

- 扭矩设置范围：0-10Nm\

- 交流伺服电机：220V/750W

- 机台总体尺寸：380*560*580mm

- 电源：AC220/50HZ

- 重量：约35kg

- 扭成一定角度停留时间：1秒至5分钟

- 主要配置：

- 触摸屏：1个、PLC：1个

- 伺服电机和伺服控制器：1套

- 扭转传感器：1个

- 力量显示器：1个

- 扭曲夹具：1套、天线夹具：1套