功   能   说   明

手机软压试验机MG-M012

- 说明：

本仪器用于手机等产品，模仿人反复座压寿命试验，以一定硬度的硅胶作压头，用气缸进行驱动，调整一定的压力25kg，测定到达次数后看损坏程度。满足YD/T1539-2006标准。

- 技术参数：

- 测试工位：1个

- 测试电大样品：200cm*10cm,高度4cm内可调

- 用气缸控制转动，缸径为￠63mm,行程200mm气缸驱动压力调整范围15-120kg，工作压力25kg

- 工作频率10-30次/分钟，频率（固定）

- 压头要求，选用弹性硅胶

- 机台总体尺寸：370*500*1150mm

- 重量：约50kg

- 电源：AC220

- 主要配置：

- 机台本体：1台

- 计数器：1个

- PLC控制器：1个

- 气缸：1个

- 控制器、电路：迈冠

- 硅胶压头：1个

- 力量校正器（100kg）；1套

- 压板要求：选用圆棒铝材