安燃节能汤炉简介

安燃燃气节能汤桶炉是采用本公司《节能蒸煮容器》发明专利及《蜂窝式换热器》实用新型专利技术研发而成的新型燃气节能蒸煮或炖汤炉具。本产品由高效能燃烧器、高效能换热容器、保温层及先进的微电脑控制系统等部件组成，质量优良，性能稳定，节能环保。本产品经过用户实验证明热能利用率达90%，同传统明火汤炉或矮仔炉在同等条件下对比燃气节能率可高达65%，节省时间45%以上。本产品适用于液化石油气、天然气、人工煤气等各类燃气。

一、节能汤炉的性能特点：

1、清洁环保、高效、节能、省时省气。

封闭式燃烧，受热均匀，受热速度快，更节能，汤桶双层设计，充分利用余热再次加温，热利用率达到最高，达到最大的节能效果，加热速度更快，并最大限度地减少了燃烧所产生的污染，既环保又省时又省气。

2、加热速度快，保温效果持久。

采用食品不锈钢材料做桶胆并外加保温，能快速进行换热及有效聚热从而达到加热速度快，保温效果持久。

3、安装简单，维护方便，操作更人性化。

安装只需接水、电、气即可，免维护。

4、电子式自动点火，安全可靠，性能稳定。

采用微电脑控制系统进行电子脉冲点火及可靠的安全控制，并可调节大小火，实现炖（煲）汤的火力强弱需求。

二、安燃节能汤桶应用范围（如图）

1、餐饮、酒楼 (用于煲（炖）汤、煮豆浆、开水等) 
2、食品加工 (如米粉、面点、豆制品、肉类、卤水等) 
3、药品加工 (如中药材蒸煮加工、开水供应等) 
4、工业品加工 (用于工厂、企业产品制造所需之开水供应)

三、汤炉改造前后数据分析：

传统汤炉、明火炉（改造前）：每小时耗气量4.5—5公斤/H，敞开式燃烧，火焰为红色，不充分燃烧；偏火，大部分热量没利用上，烧100L的水需1个多小时烧开，浪费大。

节能汤炉（改造后）：200L每小时耗气量1.3公斤/H，比传统汤炉每小时耗气量省60%以上，封闭式燃烧，火焰为蓝色，充分燃烧，汤桶双层设计，充分利用余热再次加温，热利用率高达90%以上，烧100L的水需40分钟烧开，节省40%以上时间，保温效果好，关机后还可持续沸腾8分钟，将节能最大化。

四、安燃汤桶与传统煲汤炉的对比图

五、节能汤炉技术参数：

| 产品型号 | AR-T-55L | AR-T-68L | AR-T-100L | AR-T-200L | AR-T-300L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用燃气种类 | 液化石油气（Y）、天然气（T）、人工煤气（R） |
| 额定燃气压力 | 2800Pa/2000 Pa/1000Pa |
| 额定电压 | 220V |
| 热负荷 | 25KW（21500卡） |
| 汤桶容量 | 55L | 68L | 100L | 200L | 300L |
| 额定耗气量 | 1.33kg/h1（Y）； 2.52m3/h（T）； 4.1m3/h（R） |
| 100L冷水煮沸腾时间 | 35分钟 |
| 100L冷水煮沸腾耗气量 | 0.98kg（Y）；1.36 m3（T）；2.3m3（R） |
| 外形尺寸 | 550×H820mm | 650×H820mm | 800×H880mm | 800×H990mm | 800×H1180mm |