安燃节能热水机简介

安燃中央节能热水机既实现了太阳能和热泵热水系统难以实现的供应高温热水及低温环境中的供水，又无须像压力容器那样办理繁杂的消防安检手续和特许使用证件。安燃是中央热水机可由多台主机组合成大型供水机组，实现大量供应热水，满足大中小型场所对供应热水和采暧的需求。机组由稳定可靠的工控系统实行控制管理，确保对供水量和供水温度的保障。是可以代替生活锅炉，实现全自动供应热水和供暖的最佳热水节能产品。

一、产品性能特点：

1、智能化全自动控制，使用方便，全自动温控系统，无需人管理；
2、实现全自动怛温热不供应，保证了24小时供应热水的需求；
3、大功率、节能环保，低噪音，低耗电量。热能利用率高达95%以上, CO的排放量仅为0.0029%(国标为0.1%)。
4、安全、可靠，采用多项安全保护装置，保证设备和操作人员的安全。
5、可并成机组使用，实现大量供应热水（10-200吨）的需求，完全可替代高耗能高成本的生活锅炉。

二、应用范围（如图）：

该产品主要适用于学校、酒店、洗浴桑拿、政府机关、工厂、医院等需求大量生活用水及采暖的场所使用。也是替代目前市场上比较耗能又污染比较严重的燃煤、燃油等传统锅炉的最佳产品，工程改造方便简单。（只需将安燃中央热水机出水管接到原锅炉或原设备现有的水箱入口即可。）

三、技术原理

深安燃节能中央热水机是利用公司自主研发的技术专利《循环冷凝式火管湿背式换热技术》和《换热装置及利用换热装置加热的容器》研制成的信一代热能设备。主要工作的原理：充分的燃烧；充分的吸收；充分的利用。

1. 燃烧器的改变(燃烧方式)

我公司目前的产品在市场是真正的改变原有的燃烧方式的产品。以前的传统的家用热水器的火棑式的燃烧器并不是我们蒸汽机固有的燃烧器，只是在原来的基础上稍加改动套用在蒸汽机上，这种燃烧器在结构上并不是很节能，使用半年以上燃烧的口琴的出气口会变形，从而导致不能充分燃烧，而这种特有的燃烧器我公司已经在深圳申请了发明专利（详见附件），从而保证了产品的持续研发和开发，让自有知识产权有了法律的保护。

2．燃烧结构的改变（换热方式）

公司现有的产品在结构上改变原来的火管式换热结构为水管式和火管式相结合的换热方式，也就是将燃烧的火焰热刷水管的外壁周围让水在水管里产生蒸汽，而没有被完全置换的余热又通过火管将进水加热成80度的热水再进入水管里产生蒸汽，保证了热源的充分吸收和利用率达到百分之93以上。这种结构是原有的水管式锅炉结构的创新和改进，现已申请了实用新型专利，从而保证了产品的可持续稳步地提高。

四、酒店热水安装图

五、技术参数

| 型 号 | AR-Z-20000 | AR-Z-40000 | AR-Z-100000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料种类 | 液化气/天然气/人工煤气 |
| 燃气压力（Pa） | 2800pa/2000pa/1000pa |
| 额定热功率（kw） | 25 kw | 45kw | 90 kw |
| 燃料能耗 | 液化气 | 1.8kg/h | 3.5kg/h | 6.6kg/h |
|  | 天然气 | 2.6m3/h | 4.1m3/h | 7.3m3/h |
| 内胆容量（L） | 32L | 42L | 72L |
| 出水量 | 1600kg/h | 2100kg/h | 2800kg/h |
| 接口 | 进水口径（mm） | 32（外牙） |
|  | 出水口径（mm） |  |
| 外型尺寸(mm) | 1140×350×600 | 1200×400×850 | 1200×400×850 |
| 机 重（kg） | 45kg | 60 kg | 65 kg |
| 额定电压 | AC220V~50Hz |
| 风机功率（w） | 120 w |
| 烟道口径（mm） | 51 mm |
| 烟道排放温度(ºC) | ≤120 |
| 进水水压(mpa) | 0.1 - 0.5 mpa |