安燃节能蒸汽开水两用机

安燃燃气节能蒸汽开水两用机是应用公司自主研发的多项实用新型专利技术研制而成的燃气节能产品，该产品具有蒸汽机和开水机一键式灵活转换的功能，可根据需要随时满足蒸汽或开水的使用。其特点是蒸汽量充足、产水量大、开水和蒸汽可交替使用、噪音低、操作方便、安全可靠。

一、产品性能特点：

1、一机两用，更实用

2、一键式点火，恒温控制

3、120秒左右可出蒸汽

4、不间断开水供应

5、随开随用,不必等待

6、节能环保，CO排放少

7、采用食品级不锈钢材质

二、应用范围（如图）:

1、餐饮、酒楼 (用于给传统蒸柜的节能改造、开水供应)

2、食品加工 (如米粉、面点、豆制品、肉类加工等)

3、药品加工 (如中药材蒸煮加工、蒸汽消毒等)

4、单位食堂 (如学校饭堂蒸饭、蒸菜、炖蒸汤品等)

5、杀菌消毒 (如餐具、医疗器械、食品器具消毒等)

6、桑拿洗浴 (蒸汽桑拿及用具消毒等)

7、农业温棚、制种 (农业温室大棚加温加湿、植制制种等)

三、技术原理：

深安燃节能蒸汽机开水两用机是利用公司自主研发的技术专利《循环冷凝式火管湿背式换热技术》和《换热装置及利用换热装置加热的容器》研制成的新一代热能设备。主要工作的原理：充分的燃烧；充分的吸收；充分的利用。

1. 燃烧器的改变(燃烧方式)

我公司目前的产品在市场是真正的改变原有的燃烧方式的产品。以前的传统的家用热水器的火棑式的燃烧器并不是我们蒸汽机固有的燃烧器，只是在原来的基础上稍加改动套用在蒸汽机上，这种燃烧器在结构上并不是很节能，使用半年以上燃烧的口琴的出气口会变形，从而导致不能充分燃烧，而这种特有的燃烧器我公司已经在深圳申请了发明专利（详见附件），从而保证了产品的持续研发和开发，让自有知识产权有了法律的保护。

2．燃烧结构的改变（换热方式）

公司现有的产品在结构上改变原来的火管式换热结构为水管式和火管式相结合的换热方式，也就是将燃烧的火焰热刷水管的外壁周围让水在水管里产生蒸汽，而没有被完全置换的余热又通过火管将进水加热成80度的热水再进入水管里产生蒸汽，保证了热源的充分吸收和利用率达到百分之93以上。这种结构是原有的水管式锅炉结构的创新和改进，现已申请了实用新型专利，从而保证了产品的可持续稳步地提高。

3.蒸汽和进水的单方向循环方式

原来的蒸汽机的进水是在蒸汽的出口处，这样的结构会让产生的蒸汽的温度降低，也会减少蒸汽的排放量。现有的结构将进水直接用通道引入余热回收的火管处产生热度后再进入加热管避免了蒸汽的排放。

4．节能效果的改变

我公司的产品可以在原来的行业百分之35的基础上提高至百分之45以上，同时也将环保的排放标准达到欧盟等发达国家的排放标准。

四、技术参数：

| 名 称： | 安燃节能蒸汽机/开水机二用一体机 |
| --- | --- |
| 型 号： | AR-2-Y/T-08 |
| 燃气种类： | 液化石油气/天然气/人工煤气 |
| 燃气压力： | 2800pa/2000pa/1000pa |
| 额定热负荷： | 45KW |
| 蒸发量： | 60kg/h |
| 上汽时间： | 100秒 |
| 蒸汽温度： | 102℃±2 |
| 耗气量 | 液化气 | 3.0kg/h |
|  | 天然气 | 3.5m3/h |
| 开水温度（93~100℃）最大出水量： | 300kg/h | 耗气量 | 液化气 | 2.8 kg/h |
|  |  |  | 天然气 | 3.6m3/h |
| 工作压力： | 常压 |
| 适用水压： | 0.1-0.5Mpa |
| 额定电压： | AC220V~50HZ |
| 风机功率： | 120W |
| 外形尺寸： | 920×520×300（mm） |