钢丝绳网是SNS柔性防护系统的主要网型之一。在主动防护中通过钢丝绳网的覆盖来实现边坡的加固，其开放特征可以实现对坡面天然植被和植被生长条件的最佳保护，并可实施人工绿化，实现环境保护与灾害治理的有机结合；在被动防护系统中，其柔性特征充分体现了“以柔克刚”的思想，实现崩塌落石的有效拦截，达到事半功倍的效果。

SNS被动防护网

型号：RX-025

网型：DO/08/250     so/2.2/50*50

上/下支撑绳（每跨平均减压环数）：Φ12双绳，每跨各一个减压环（共3个）

上拉锚绳：Φ16单绳，“1”字形布置，每根一个减压环，

侧拉锚绳：Φ12单绳

下拉及中间加固拉锚绳：Φ12单绳

缝合绳：Φ8

主要防护功能：拦截撞击能250kj以内的落石

型号：RX-050

网型：DO/08/200

上/下支撑绳（每跨平均减压环数）：Φ16双绳，每跨每根各一个减压环（共6个）

上拉锚绳：Φ14单绳，“1”字形布置，每根一个减压环，

侧拉锚绳：Φ16单绳

下拉及中间加固拉锚绳：Φ16单绳

缝合绳：Φ8

防护功能：拦截撞击能500kj以内的落石