安装与调试

- 安装调试前，请仔细阅读使用说明书。

- 机器安装在混凝土基础或钢架上，安装时以两横梁为基础校准水平，然后灌浇混凝土。对液压压紧式机型，为消除机器工作时横梁产生的应变，液压缸端的油箱体地脚不要固定。

- 机器周围要留有余地。考虑安装折卸管道以及出滤饼和检修等的方便。

- 液压压紧式机型，应按线路容量选好橡套软电缆，外套金属软管，分别接入Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3和PEN。

- 将20#或32#优质液压油加入油箱内，达到液位计窗口中上部位置(约30～35L)。试运转：观察油泵电机风叶端转向，顺时针旋转。