压滤机操作注意事项

一、操作前须检查滤板安放顺序,重复使用时检查滤布四周密封情况，是否夹带泥渣，且保证滤布无褶皱和破损（处理方法：将滤布边框洗刷干净，将滤布拉平）；

二、油缸的额定压力为16—18MPa，不得随意拆机调整；

三、工作时需将进料泵回流阀视情况少量开启（进料压力不可超过

0.6Mpa），以免造成进料压力过大；

四、清洗机器时，勿将自来水冲淋电路板或液压站，以免造成压滤机电路

短路或液压系统失调；

五、接通电源正常工作，按“压紧”钮压紧后将大螺母锁至适当位置（不

要完全锁死，预留１mm空间即可），避免后退卸渣时难以打开；

六、完成上述程序后，即可开启进料泵进行压榨工作。

深圳市创生源环保科技有限公司

售后部  王生  13392839787