| 产品名称： 立式智能摆闸 |
| --- |
|  | 产品型号： 技术参数： 该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别 系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。 能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。 |
| 详细介绍： |
| 2、功能及特点 2.1标准产品功能特点： 1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3)防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 4）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 5）摆臂同步可调（针对双摆情况）； 6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 7）可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求； 8）可与多种读卡设备相挂接； 9）单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 10）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 11）延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位； 12）断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。 2.2可扩展功能： 1）声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等（加立柱）； 2）计数功能； 3）红外复位功能（加立柱）； 4）机箱加长，摆臂加长等。 3、主要结构和配置 ◇标准机箱 1个 ◇摆臂 1个 ◇控制板 1套 ◇方向指示板 1个 ◇变压器 1个 ◇电机 1个 ◇机芯及传动部分 1套 4、标准技术参数 机箱材料： 国产标准304号不锈钢 机箱尺寸： 420长*330宽*1000高（MM）（标准） 摆臂长： 600-900mm 重量：40Kg 摆臂传动角度：180度 摆动方向： 单向或双向 工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ 驱动电机： 直流有刷电机 200W/24V 输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA 通信接口： RS485标准 距离≤1200米 LED指示灯： 1个 读卡窗： 2个 通行速度： 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间： 2-3秒 上电后进入通行状态所需时间： 3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10℃—— 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 备注：实际产品与样图稍有差异。 |