|  | 详细说明 技术参数： 1 尺寸规格：1400mm(长)*280mm(宽)*960mm(高) 2 通道宽:450mm-500mm 3 材质:1.5mm 304 不锈钢或者各种颜色烤漆处理 4 驱动电机: 24V 60W直流无刷电机 5 电源电压: AC 220V±10% 50Hz 6 工作温度: －30℃ -- ＋70℃ 7 工作湿度: ≤90% 不凝露 8 输入接口: 12V 电平信号或脉宽＞100ms的12V 脉冲信号驱动电流＞10mA 9 通讯接口: TCP/IP或者RS485/232 可选(通讯距离≤1200m) 10 通行速度:30人/分钟(常闭模式)-50人/分钟(常开模式) 11平均无故障次数：200万次 12 工作噪音：50分贝以下 功能特性： 1 采用进口1.5 mm 304 不锈钢或者A3 烤漆处理,自主设计研发,外形美观大方.读卡窗口采用钢化玻璃，有效防止划伤。 2 上四组下两组红外传感器巧妙组合, 有效处理防夹 3 防尾随功能，通过精确计算，可防止未授权人员非法尾随授权人员进入，并报警。 4 超大高亮LED动态指示通行状态及通行方向 5 常开常闭模式灵活选择, 有效缓解人流压力 6 可根据人流量调整闸门开关速度,提高设备工作效率 7 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行，并可设定具体通行时间。 8 提供多个RJ45接口及RS485/232接口，可连接多种读卡器，磁条，EM ID， MIFARE 1 IC，TI，并支持多种数据格式，WIEGRAND 26，WIEGRAND 34，WIEGRAND 66，也可连接条码阅读器，指纹识别器，掌纹识别器等，兼容性强，方便系统集成。 9 采用TCP/IP通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便客户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突发状况导致数据丢失。 10 读卡记忆功能或者读卡不带记忆功能。 11具有故障自检及报警提示功能，方便客户使用及维护 12可通过软件设定单向通行或者双向通行或者双向都需验证后通行，多种工作模式组合。 13严密的防水机构，并内置通风结构，保证机电及电控部分的安全及寿命，确保设备能适应各种使用环境。 14远程控制管理，远距离操作闸门所处状态的功能，并提供联动输入接口，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。 15 可安装LED 侧体灯箱广告(可 |
| --- | --- |