| 立式圆角翼闸/挡闸 |
| --- |
|  | 产品型号： 技术参数： 1、 设备简介立式圆角翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。 |
| 详细介绍： |
| 备注：由于机箱小，不提供双机芯。 2、主要功能及特点 2.1标准产品功能特点： 1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3)机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 4）声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警； 5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 6）伸缩臂同步功能； 7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位； 8）断电后通道自动敞开，上电自动闭合； 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 10）可单向或双向控制人员进出； 11）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 2.2可扩展功能： 1）计数功能； 2）机箱加长，伸缩臂材料选择。 3、主要结构和配置 ◇标准机箱 2个 ◇伸缩臂 2个 ◇主控制板 2块 ◇变压器 2个 ◇电机 2个 ◇机芯及传动部分 2套 ◇红外对射 3对 ◇报警器（灯） 2个 ◇方向指示板 3块 4、标准技术参数 ◇机箱尺寸： 600长*300宽*1000高（MM） ◇伸缩臂长： 285mm ◇最大通道宽度：600mm ◇重量： 60Kg ◇机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢 ◇电源电压： AC220±10% V,50HZ ◇驱动电机： 直流有刷电机（24V） ◇输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA ◇正常使用寿命：300万次 ◇通信接口： RS485标准 ◇LED指示灯：2个 ◇读卡窗： 4个 ◇检修口:4个 ◇通行速度：30-40人/分钟 ◇闸门开、关时间： 1秒 ◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒 ◇出现故障后的自动复位时间：10秒 ◇工作环境： 室内、室外（阴棚） 温度：-10℃—— 50℃ |