| 产品名称： 立式三辊闸Vertical standard three roller gate |
| --- |
|  | 产品型号： 技术参数： 整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型， 造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出 入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。 |
| 详细介绍： |
| 产品主要技术参数： ◇结构：框架结构/不锈钢外壳 ◇生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 ◇外形尺寸：长420×宽330×高980（mm） ◇不锈钢厚度:1.5mm ◇重量：40Kg ◇闸杆长：机箱以外510(mm) ◇闸杆最大承受力：80Kg ◇闸杆工作驱动力：3Kg ◇闸杆传动方式：数字方式 ◇闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行 ◇自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； ◇灯光提示：通行方向指示 ◇采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求 ◇工作环境：室内、室外(阴棚） ◇温度：-10℃ ～ 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 ◇感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 ◇开闸时间：0.2秒 ◇通行速度：30人/分钟 ◇通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 ◇输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥100ms的DC12V脉冲信号，驱动 电流≥10mA； 三辊闸功能特点： 1.全自动立式三辊闸（YAT6332）： ◇兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 ◇闸杆解锁，迅速可靠，工作时静单无磨损 ◇具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆 ◇控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) ◇控制板带有记忆功能 ◇有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 2.半自动立式三辊闸（YAT6302）： ◇兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 ◇闸杆解锁，迅速可靠 ◇具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆 ◇控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) ◇控制板带有记忆功能 ◇有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 3、机械立式三辊闸（YAT6302M） ◇独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于 水平位置 ◇属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高 ◇不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所 适用范围： ◎车站、、码头、旅游景点，工厂进出口通道管理 ◎会展、游泳馆等验票通道管理 ◎企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 ◎特殊通道控制 |