## P16户外单色LED显示屏

室外单色在过去全彩价格很高时是最常见的LED电子显示屏。现在基本普及使用，店面的招牌，信息屏，多以文字及简单的图片为主要显示内容。
    室外单色在短时间内不将是显示屏的主流，项目相对较多，只是项目相对较小。
    室外单色也主要是P20，P16，P12，P10这几种为主。P10以为单红，其它大多为双红，只有双红才能保证亮度。可以脱机也可以同步控制。

| (1)结构示意图 |
| --- |
| P16户外单色LED显示屏 | 每个像素点内封装2红LED发光管。 |
| (2)像素点参数 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1、 | 像素尺寸 | 5mm |
| 2、 | 像素点间距 | 16mm |
| 3、 | 像素亮度 | 3500---5500cd/ M2 |
| (3)管芯参数 |
| 序号 | 项目 | 波 长 | 亮 度 |
| 1、 | 红色管芯 | 620-625nm | 500mcd |
| 2、 | 纯绿管芯 | 520-525nm | 1800mcd |
| (4)屏体技术参数 |
| 显示尺寸 |  |
| 模组尺寸 | 320mm *160mm,256mm *128mm,192mm *192mm,320mm *320mm, |
| 单元板分辨率 | 16点*8点/16点*16点/ |
| 显示密度 | 2500点/ M2 3906点/ M2 6400点/ M2 10000点/ M2 |
| 包装 | 纸箱+木架 |
| 总重量/１个箱体 | 32kg |
| 生产周期 | 25天 |
| 驱动方式 | 静态 恒流驱动 |
| 可视距离 | 10—100米 |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级灰度 |
| 显示颜色 | 16777216种 |
| 换帧速度 | ≥120(帧)/秒 |
| 扫描速度 | 120HZ |
| 屏幕寿命 | >10万小时 |
| 屏幕MTBF | 5000小时 |
| 盲点率 | ≤0.0003 |
| 工作电压 | AC220V±15% 40～65HZ |
| 控制距离 | 小于100米（无中继）（5类线）（光纤大于500米） |
| 系统工作环境温度 | —20℃～60℃ |