## P25户外全彩LED显示屏

产品型号  P25户外全彩LED显示屏 
 模组尺寸(毫米)   200*200 
 像素间距(毫米)  25 毫米 
 像素密度(点/平方米)   1600 
 像素组成   2R1G1B 
 模组解析度  8*8 
 箱体解析度  56*40 
 箱体尺寸(长mm*宽mm)  1400*1000 
 最大功率(W/平方米)   700 
 平均功率(W/平方米)   280 
 亮度(cd/平方米)   ≥4500 
 最佳视距(m)  25m 
 灰度等级  单色12bit 
 显示颜色数   36bit色 
 箱体质量  72.2KG 
 驱动方式  恒流驱动、静态锁存 
 刷新频率   540HZ 
 色温  红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调，色温根据需要可调 
 IP防护等级：   IP65 
 左右视角   ＞110度 
 显示模组亮度均匀性   ＜5% 
 控制方式  与电脑显示屏同步显示 
 无中继有效通讯距离  非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米 
   多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里 
 像素失控率  ＜1/100000(行业标准 ＜1/10000) 
 平均无故障工作时间  ＞10000小时 
 使用寿命  ＞100000小时 
 对地漏电流   ＜2mA 
 供电方式  AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 
 使用环境温度  -20℃～+60℃ 
 使用环境湿度  10％～90％