## P8户内全彩LED显示屏

产品型号  P8户内全彩LED显示屏 
 像素间距(毫米)   8 毫米 
 像素密度(点/平方米)  15625 
 像素组成  表贴三合一 
 模组解析度  32*16 
 模组尺寸(长mm*宽mm)  256*128 
 亮度(cd/平方米)  1500 
 最佳视距(m)      8 m 
 最大功率(W/平方米)  850 
 平均功率(W/平方米)  340 
 驱动方式   恒流驱动、1/8扫描 
 灰度等级：  单色1024级 
 显示颜色数：         10.7亿 
 左右视角度  水平140度，垂直140度 
 显示模组亮度均匀性  ＜5% 
 色温：  红、绿、蓝三色亮度通过软件100级可调，色温根据需要可调 
 对比度：         软件100级可调 
 控制方式
  与电脑显示屏同步显示 
 无中继有效通讯距离
  非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米
 多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里。 
 刷新频率：  240HZ 
 像素失控率：         小于十万分之一 （行业标准：小于万分之一） 
 平均无故障工作时间  ≥10000小时 
 使用寿命  ≥100000小时 
 对地漏电流     ＜2mA 
 供电方式
  AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 
 使用环境温度  -20℃～+60℃ 
 使用环境湿度  10％～90％