## P16车载LED显示屏

产品型号：  P16车载LED显示屏 
 模组尺寸(毫米)  256*128 
 像素间距(毫米)  16 毫米 
 像素密度(点/平方米)
  3906 
 像素组成  1R1G1B 
 模组解析度   16*8 
 箱体解析度   64*48 
 箱体尺寸(长mm*宽mm)   1024*768 
 最大功率(W/平方米)   1100 
 平均功率(W/平方米)   440 
 亮度(cd/平方米)   ≥7000 
 最佳视距(m)   16m 
 灰度等级  单色12bit 
 显示颜色数  36bit色 
 箱体质量   51KG 
 驱动方式   恒流驱动、静态锁存 
 刷新频率   540HZ 
 色温   红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调，色温根据需要可调  
 IP防护等级   IP65 
 左右视角    ＞110度 
 显示模组亮度均匀性  ＜5% 
 控制方式   与电脑显示屏同步显示 
 无中继有效通讯距离  非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米 
   多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里 
 像素失控率  ＜1/100000（行业标准：＜1/10000） 
 平均无故障工作时间  ＞10000小时 
 使用寿命  ＞100000小时 
 对地漏电流   ＜2mA 
 供电方式   AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 
 使用环境温度  -20℃～+60℃