合力HLQ5060GJYE型加油车技术参数

我公司生产的“神狐”牌加（运）油车系列产品。本产品主要用于石油化工部门各种油料、化工液体的运输，具有吸油，泵油，多种油分装，分放等功能。可独立分仓，可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表，泵进、泵出不过表，自流过表、不过表等功能。

我厂全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3C认证，是国内知名品牌，湖北省信得过产品。

| 名称 | 单位 | 参数 | 公告批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车型号 |  | HLQ5060GJYE加油车 |  |
| 底盘型号 |  | EQ1060TJ20D3 |
| 整车尺寸 | mm | 5990×1980×2350 |
|  | 公告容积/上户吨位 | L/KG | 4500/3000 |
|  | 整备质量 | kg | 3300 |
|  | 罐体尺寸 | mm | 4100×1720×1150 |
|  | 轴距 |  | 3300 |
|  | 轮距 |  | 1506/1466 |
|  | 离去角 | ° | 19/15 |
| 发动机型号 | YC4F90-30 | 排量功率（kw/ml） | 2659/66 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16 | 最大速度(km/h) | 90 |
| 驱动 | 4×2 | 变速箱 | 5档变速箱 |
| 轴数 | 2 | 电瓶 | 24v |
| 操作系统 | 动力转向 | 驾驶室允许人数 | 3 |
| 专用配置 | 基本配置 | 博山专用齿轮油泵，带自吸油，自加油功能。 |
|  | 罐体可选材质 | 碳钢、不锈钢、内衬滚塑、玻璃钢、塑料罐（聚乙烯）。 |
|  | 选装配置 | 选装加油泵，流量表（回零），单计数、双计数、税控加油机，加油卷盘。 |
|  | 可选装实现功能 | 可独立分仓，可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表，泵进、泵出不过表，自流过表、不过表等功能。 |
| 发动机说明 | 广西玉柴机器股份有限公司GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 生产周期 | 5-7天 | 车辆识别代号 | LGDCM81G××××××××× |
| 质保期 | 一年或三万公里 |
| 出厂价格 | ￥ | 送到价格 | ￥ |