合力HLQ5090GXEE型吸粪车技术参数

我公司生产的“神狐牌”真空吸粪车系列主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。本产品用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，排放有加压排放和自流排放两种方式。具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

我厂全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3C认证，是国内知名品牌，湖北省信得过产品。

| 名称 | 单位 | 参数 | 公告批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车型号 |  | HLQ5090GXEE吸粪车 | 2001I7 |
| 底盘型号 |  | EQ1090T9ADJ3AC |
| 整车尺寸 | mm | 6900×2285×2780 |
|  | 公告容积/上户吨位 | L/KG | 4670/34450 |
|  | 整备质量 | kg | 4755 |
|  | 罐体尺寸 | mm | 4350×1530×1050 |
|  | 轴距 |  | 3800 |
|  | 轮距 |  | 1831/1640 |
|  | 离去角 | ° | 22/13 |
| 发动机型号 | ISDe140 30 | 排量功率（kw/ml） | 4500/103 |
|  | CY4102-C3C |  | 3856/88 |
|  | CY4102-D3A |  | 3856/88 |
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16 | 最大速度(km/h) | 90 |
| 驱动 | 4×2 | 变速箱 | 五档变速箱 |
| 轴数 | 2 | 电瓶 | 24v |
| 操作系统 | 动力转向 | 驾驶室允许人数 | 3 |
| 专用配置 | 基本配置 | 由取力器、传动轴、真空泵、粪罐、管网系统组成，并装有视粪管和洗手装置。 |
|  | 真空泵 | 旋片泵，采用国内领先技术，额定转速1400转/分，最低转速800转/分，转向：顺时针。 |
|  | 性能参数 | 最大吸程≥6米 真空度：≥500mmHg 抽满粪罐时间≤5min。 |
|  | 产品说明 | 自吸自排，寿命长，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区等部门。 |
| 发动机说明 | 东风康明斯发动机有限公司, GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
|  | 东风朝阳柴油机有限责任公司, GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
|  | 东风朝阳柴油机有限责任公司，GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 生产周期 | 6-7天 | 车辆识别代号 | LGDCUA1L××××××××× LGDCU91L××××××××× |
| 质保期 | 一年或三万公里 |
| 出厂价格 | ￥ | 送到价格 | ￥ |