| 传真机维修大全 |
| --- |
| 传真机在工作时偶尔未能将RAM中的数据正确读写，或者由于其他原因，造成RAM中的数据出错，引起传真机不能正常工作，其故障现象便如群魔乱舞，令人惊诧茫然不知所措。此时只要对机器进行“全清”操作，就灵台清明了（所谓全清就是将传真机主控板上RAM里的数据清除，使机器中的所有数据都恢复成出厂值）。 还有一些时候，我们需要对机器的一些参数进行调整（比如扫描、通讯）、对怀疑的电路或器件（比如电机、切纸刀）进行测试等等， 实现如下：所有传真机为了进行调试和维修，都设有维修模式（SERVICE MODE）或名曰TEST MODE，作为专业的维修人员，了解了机器的维修模式 松下 A． KX系列 1、KX-F50/90：依次按下 ：“program” “# ” “9” “0” “0” “0” “*” 即可进入测试模式，然后输入 “#” “5” “0” “start/copy” 可对机器进行程序全清。对F90输入“# ” “6” “0” “3” “set” 可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。 2、从KX-F808/818/828/108/118/858/868/32/36/39/23/25到现在的KX-F66/68/82/88等等（别头晕）：依次按下“功能FUNCTION（有的机器为菜单MENU）” “#” “9” “0” “0” “0” “*” 可进入维修方式，然后输入“#” “5” “5” “0” “启动”（108/118/208/218则是按“选择”“录入”）可对机器进行程序全清。 输入“#” “5” “6” “0” “2”可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。*注：维修代码从“#500”开始，其他代码含义受篇幅所限，此处略过不表。 B． UF系列 UF2：依次按“MENU” “MENU” “MENU” “TEL” “TEL” “TEL” “TEL”可进入维修方式。UF108M：依次按“#” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “*”可进入维修方式。 UF200/208M：依次按“功能” “电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号”“*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。 UF8100/8110/8200/8220：依次按 “功能” “4” “#” “*” “#” “#”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。 UF8300/8310/8330/8350/8700/8710/8770/8880/8585/8595/8885/8895：依次按 “功能” “7” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” “*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。注：06项全清中有多项选择，（图象数据、通信参数等等）其中一般“*”或“99”为全部参数的初始化。 理光种类繁多，如今花开数朵，各表一枝。 理光170/177/180/188/880/1000BL：依次按“FUNCTION” “61995” “YES” “０” “１” “YES” “０” “YES” “FUNCTION”。 理光580：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１” “YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”，操作完后，如果液晶显示突然变成日本国文字， DON’T BE NERVOUS！因为580有两种版本，按如下操作即可搞定：依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 将语种选为英文即可。 理光3000Ｌ：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１”“YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”。 理光110/111/311/308/309等：同时按下“消去”键 “３” “７” 然后松开,可进入维修方式。输入“２” “１” “启动” “０” “启动”。 理光100：依次按“FUNCITON” “01” “01” “２” “７” “１” “#５” “START” “START” “START”关开机。 理光240：依次按下“START” “STOP” “STARP” “STOP” “START” “FUNCITON” “４” “０” “SET” 选择“RAMC”。 佳能 佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨到B，然后按“USER DATA” “#” 佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET” 佳能T550：依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#” 佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET” 佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF， 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键 佳能B320：依次按“功能” “2” “START” “#” “START” 佳能B200、SW702：由A拨至B 依次按“功能” “2” “SET” “#” “SET” 佳能L250：依次按“功能” “<” “#” 佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键” “#” 佳能MPC70/B210C：依次按 “功能” “数据登记键” “#” 佳能B150/155/L380：依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动” 以上机器进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 即可进行总清。注：佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”，遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。 佳能T11/20/22/30: 此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。 冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式； 热启动方法：在待机状态下，依次按“功能” “#” “7” “ 8”可将程序进行总清。 佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨到B，然后按“USER DATA” “#” 佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET” 佳能T550：依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#” 佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET” 佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF， 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键 佳能B320：依次按“功能” “2” “START” “#” “START” 佳能B200、SW702：由A拨至B 依次按“功能” “2” “SET” “#” “SET” 佳能L250：依次按“功能” “<” “#” 佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键” “#” 佳能MPC70/B210C：依次按 “功能” “数据登记键” “#” 佳能B150/155/L380：依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动” 以上机器进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 即可进行总清。注：佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”，遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。 佳能T11/20/22/30: 此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。 冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式； 热启动方法：在待机状态下，依次按“功能” “#” “7” “ 8”可将程序进行总清。 夏普（SHARP） 夏普（SHARP）传真机分为FO和UX两大系列，但是维修方式的进入几乎完全相同，并且内部的菜单也相似。 方法如下：依次按下 “FUNCTION” “9” “*” “8” “#” “7”“START”即可进入。机器多显示为“SOFT SWITCH MODE” 可用“#” 或“*”进行选择。 一般有以下几项：1． ROM &RAM CHECK2． AUTO FEEDER MODE3． AGING MODE4． PANEL KEY TEST（面板按键测试）5． CHECK PATTERN（检测打印头）6． PRODUCT CHECK7． SIGNAL SEND MODE8． MEMORY CLEAR（存储器清除）9． CCD ADJUST MODE（针对欲夏普254/130/107等老型号的机器） 如果机器的扫描器用的是CIS（比如夏普FO-175/375等），则会显示“SHADING MODE”（消隐/补偿模式）。此功能非常有用，具体将会在以后 “传真机扫描头之补偿大全”中做详细介绍 10． G3 MODE11． TEL DATA SEND12． TEL DATA RECEIVE 一、兄弟牌（BROTHER）在中国北方的销量非常之大，影响也非同一般，不过它的维修方式好象多年来无甚变化。 兄弟390/600/680/740/780/1270等等等等， 在两秒钟内连续输入 “FUNCTION”、“*”、“2”、“8”、“6”、“4”即可进入维修模式。在维修模式下如果想返回待机状态，只要连续按两下“9”就可以了，是不是非常简单？ 内部的功能清单略有不同，在此不一一列出，包括CIS光亮补偿将在后面的“传真机补偿大全”中做详细介绍。 二、三洋机器的操作也很简单，除了少数几款机型需先将主控板上的SWITCH拨至TEST，其他机器直接进行这样的操作：按住“SET”键不要松开，然后再按下“FUNCTION”，1秒后松开，机器显示： 1、INITIAL SET？（初始化设置？） 表明已经进入维修模式了。共有以下几项： 1.INITIAL SET2．RAM CODE TEST3．SCAN TEST （非常有用的哦）4．MODEM TEST5．HEAD TEST6．PANEL TEST7．SELF CHECK 维修方式的进入之施乐篇 先说说简单的。 施乐7208/7228：按“*” “9” “#” 即可进入服务模式了，按“启动”键可打印出详细清单 施乐7041：打开后盖板，按“SERVICE”键，在面板上输入“1101” ，按“START” 。再输入“ 1” ‘3“，最后输入“1” “2” “3” “4” 施乐7241：有两种方法可进入：1.按住“FUNCTION”打开电源直至待机状态（和 佳能的T11/31很象）2.在待机的情况下输入 “FUNCTION” “#” “7” “8” “FUNCTION” 施乐7245：按“MENU”5次，“*”2次 “0” “#” “START”即可进入服务模式了。 施乐7003：依次按下 “功能” “*” “*” “*” “停止” 可进入，重复此操作可回到待机状态。当机器显示“D-106”时，表明CIS检测出错，需在此模式下进行调整，详细内容将在以后介绍。 维修方式的进入之大宇篇 大宇1120/1130/401/401T/101/102/103等,依次按”功能” “0”、“7”、“2”、“7”、“7”机器显示“SERVICE S/W”，表示已经进入维修方式,此时按”启动/复印”键,机器便会打印出代码清单。 大宇110/109/109T等依次按”功能” “*”、“7”、“2”、“7”、“7”,已进入维修方式,其余操作同上。 大宇FB111等,按住”功能”键三秒后松开,再输入“7” “2” “7” “7”便进入维修方式。 维修方式的进入之三星篇 三星传真机的维修方式进入非常简单,依次按下“功能(菜单)”、“#”、“1”、“9”、“3”、“4”便进入测试模式,仔细观察液晶显示,上面多了一个“T”字符号。 总结篇 厦华、村田、华昭、光电、柯尼卡、飞利浦、索尼、NEC。。。。。。 传真机的品牌种类繁多，十几年来各品牌推出的型号更是数不胜数，而新机型还在源源不断面市。 之所以要将机器进行全清，其实是要将机器主控制板上RAM（随机存储器）中的数据（其中包括图象数据、通信数据、用户数据等等）删除掉，而RAM保存数据是依靠外加的锂电池或镍氢电池提供电力，所以万一遇到冷门的机器无法进行全清时，可以将主板上的电池断开数分钟，同样可以起到全清的功效，并且效果会更彻底。 当然，这也是万不得已的方法，对主板的焊接也要特别的小心。 什么？CCD和CIS有什么区别！！！ 经常会在网上看见网友留言：求购 ？？？？传真机之CCD（我倒！），所以，建议阅读此篇文章之前请做一下下面的选择题： CIS的意思是（ ） ① 客户服务②接触式图象传感器③ 电荷偶合式图象传感器④不知道 ⑤还是不知道。 选①③④⑤和什么都没选的继续拖出去打。。。。。。 总算知道什么叫做CIS了，那么，什么时候该做补偿呢？ 松下 松下的说法是：由于没有扫描用的白电平，根据该测量模式测量CIS并将黑斑补偿和 半色调AGC数据储存于闪速存储器，当CIS或SC（数字板）被更换后，必须执行。 佳能的说法是：为了补偿接触式传感器（CIS）输出的差异，当出厂时，成荫补偿数据被存储于控制SRAM和图象处理SRAM中。因此它不会象以往的机型那样完成每页的预扫描，在读每页之前通过比较以前提及的两个SRAM之间的页前端数据，符合成荫数据的被保持，当出现图象不良时/或更换主控制板时，需要重新登记成荫数据。 夏普的说法是：咳，没意见，没意见，我同意上面的说法，补偿记录用于读取的黑白参考数据。我的说法是：这个分析问题嘛要辨证、客观、认真。。。。。。（此处略去1888字），有些机器的白电平已经被固化，或自动调节，所以更换CIS或主控制板后根本不用去做补偿。 三洋篇 前面我们轻松搞掂了松下，感觉爽不爽？再接再厉，看看三洋该如何摆平...... 手动灰度调整：首先进入维修方式，用“功能”键搜索到第三项“SCAN TEST”，按“设定”进入。稍后机器会显示“SCAN TEST ？？”，其中“？？”为一数值，表示黑色灰度的大小范围从00至07（现在有的机型可至3F），00最低。用“#”“*”可对数值进行调整(部分老型号的机器只能通过“功能”键进行调整)，结束后按“复印”即可完成调试（不用放白纸在机器里）。 补充一点：部分机型（SFX-211H、SFX-P1000）等，进入调整后，机器显示“？？SCAN TEST ？？”，前面会多出一个AGC灰度调整参数，可用“保留”“免提”键进行调整，按“复印”结束。自动灰度调整如果你碰巧手中有一张三洋公司的No.503测试稿（由浅到深的黑色条纹），那就简单了。进入“SCAN TEST ？？”后，放入测试稿，按下“设定”键，OK，轻轻松松搞定，一切就是这么容易。 三 佳能篇 学会了两招，是不是觉得传真机实在是简单？慢着，等研究完佳能再发表你的意见吧。 B110：CIS故障率极高且价格昂贵，故障现象为复印出来的文本有底灰。解决方法--补偿。步骤：按住“1”“3”“暂停”键，打开打印仓前盖，用铅笔之类的东西戳一下上面的小孔，内有复位键；机器会显示“PLEASE WEIT ”，1秒后显示“CS SHADE ADJUST”，松开按键，1秒后显示“SET DOCUMENT”。插入一张白纸到自动进稿器中，按下“启动/复印”键，机器显示“ONLY WHITE PAPER”，再次按“启动/复印”键，显示“READING ”，数秒后显示“SET INK SENSOR”“PRESS START ”（此为设置墨水检测电平，当机器显示##331的代码时，用此方法可消除），按“启动/复印”键数次直至回到待机状态。如果用户数据中的“AUTO TEST PRINT”设置为“ON ”，则会有一份测试报告打印出。 顺便告诉你们一个小窍门： 1.做补偿前最好将复印方式设置为“自动”； 2.将紧贴CIS的白色橡皮辊擦干净；不然，有可能补偿会失败哦。 B150：按住“#”“*”“编码拨号”键，然后给机器通上电源，直到机器显示“CS SHADE ADJUST”，然后松开，剩下的步骤嘛，和B110一样，我也就不浪费口水了。 MULTIPASS C20：依次按下列各键：“功能”“0”，机器显示“#1 MEMORY CLEAR”，用“>”搜索直到出现“#3 CALIBRATION”，按下“START/COPY”键，机器显示“CS SHADE ADJUST ”“SET DOCUMENT”，放一张白纸，用于扫描，按“START/COPY”，机器将会扫描并重新登记数据。 C70/C80/B210C/230C：依次按“FUNCTION/功能”“DATA REGISTRATION数据登记”“#”，用“^”搜索直至显示“TEST MODE”，按“SET/设定”“2”“1”，机器显示“2-1 ADJ LED TIME”，几秒钟后重新显示“TEST MODE”，调整结束。 头是不是有点晕，好了啦，我的手也累了，佳能就说到这吧。 四 OKI篇 原来本不想说它，可是最近老是有人问我：OKI如何如何，该怎办怎办，所以在这也顺便给诸位做个示范。OKI的机器大同小异，我们今天就拿OKIFAX 4500开刀。 依次按“功能”“复印”“复印”键，便可进入维修方式了，机器会显示“TECH 。PROGRAMMING”，按“YES”2次，然后再按“2”，机器显示“SENSOR CALIBRATION”，按“YES”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按“YES”，机器将会扫描并登记数据。 五 夏普篇 其实只要进入了维修方式之后，CIS的补偿步骤大同小异。进入维修方式之后，用#或*键搜索到“SHADING MODE”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按下“开始”键，机器就会自动读取完成电平的补偿了。 六 理光篇 理光机器种类繁多，光是进入维修方式的方法就让人眼花缭乱，补偿更是不例外了。我们先从小机器说起。 理光300，前面已经有D先生为我们做了详细的介绍，比我介绍的还要详细，我只好不说啦。 理光308：进入维修方式后，输入“29”，放如白纸，按下“开始”键，便可进行补偿操作了。 理光188：进入维修方式后，输入“10”，机器会显示“SCANNER”，按“YES”，在“0-LAMP、1-ADF、2-SHADING”中选2，余下的步骤我想不用多说了吧。 知道了上面的三种机型，其他型号的机器自然也就轻而易举了。 七 兄弟篇 （以兄弟515为例）进入维修方式后，首先放好白纸，输入代码“55”，机器会显示“SCANER ARER SET”“WHITE LEVEL INIT”，按下“启动/复印”键，补偿完成。 八 其它 说了上面有代表性的几种品牌的补偿方法，相信你已经掌握了其中的诀窍了吧，新机型在不断的推出，但机器内部程序的调整一般来说是变化不大的，各品牌的机器都有其自有的规律。掌握了其中的几种后，遇到新机器多尝试几次往往就能成功，对一个维修员来说，切记生搬硬套，经验才是最重要的，不断的摸索和积累，才能使自身的素质和水平提高。 |  |