电磁泵工作原理和应用范例
电磁泵是一种电磁铁驱动高压微型泵.其特点:结构紧凑,输出压力工,无泄漏,体积小,动态调节好等
1.工作原理:当电磁泵线圈通电时,滑杆在电磁场力作用下向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口处气压时,液体流入密封仓.当电磁泵断电时,滑杆在弹簧力作用下向左运动,密封仓容积减小,压力大于出口处压力时,流体从出口处流出.电源整流后脉冲频率为50Hz或60Hz,滑杆左右运动的频率也是50Hz或60Hz,这样流体就连续不断地从进口流入,出口流出.
2.电磁泵主要用于饮料冲饮机,蒸气清洗机,冲牙器,喷雾加湿器,过滤器增压,地毯清吸机等.

电磁泵选用考虑的因素
1.产品输出条件:
A.流体的种类特性:流体的温度,粘性,腐蚀等.
B.压力差:电磁泵能产生的或者克服的泵体两端最大压力差.
C.自吸高度:进液管为空时,流体源处到泵体的垂直高度.
D.自吸长度:进液管为空时,流体源处到泵体的管道长度.
E.自吸时间:进液管为空时,从通电到液体抽吸到泵体出口所用的时间.
F.工作周期:一次工作通电以及之后的断电时间之和.
G.周期负载=[通电时间/ (通电时间+断电时间)]*100.电磁泵通电会发热,所以周期负载和最长通电时间 决定了电磁泵温升.电磁泵的温升和环境温度决定了电磁泵绝缘等级的选择:(绝缘等级=℃:A=105/E=120/B=130/F=155/H180/N=200/C=220)
2.输入条件:电流类型及功率
不同的输入电流波形决定了电磁泵的动作方式:具体应用中会有:交流/直流(恒压源/恒流源/电瓶/干电池//直流发电机/电容)/整流滤波方式等.二极管整流:电压和最大有效电流.电流(功率)和输出流量,压力,在一定范围内近似正比关系, 当功率大到一定程度,电磁阀达到磁饱和时,力量就不再增加,另外,功率和温升成正比.
3.环境因素和寿命:
环境状况和期待寿命是电磁铁采用不同材料或保护处理的重要考虑因素.环境因素包括:温度/湿度/磁场/电场/污染腐蚀性气体.液体或微尘/振动和震动冲击等.
4.安装和电源连接方式:
安装方式一般有:外螺丝/电磁铁外壳螺纹.卡槽嵌入/其它.
电源连接方式有:引线/引线+端子/187插拔引脚/其它.