电磁铁(SOLENOID)原理
    通电后可以产生磁场,并对外做功的线圈叫电磁铁(或螺线管/SOLENOID).它是一种将电能转换为磁能,进而转换为机械能的主动零件.

根据采用电磁铁技术,附加其它不同机构,可以设计以下几类产品:
1.电磁铁(SOLENOID):摆动式电磁铁(AP系列产品)/吸盘式电磁铁(AX系列产品)/保持式电磁铁(AK/AKD系列产品)/圆管式电磁铁(AO系列产品)/框架(开置)式电磁铁(AC/AU系列产品)等. 
2.电磁泵(SOLENOID PUMP):电磁水泵(AT系列产品)/电磁气泵等.
3.电磁阀(SOLENOID VALVE):电磁水阀(AS系列产品)/电磁气阀(AF系列产品)等.

电磁铁产品应用市场
1.家用电器设备:
洗衣机.缝纫机.家庭音响.自动编织机.电子琴.自动钢琴.伴唱机.灯具.按摩器.投币电话机等.
2.游戏器:
吃角子老虎机.各种投币器.彩弹球等.
3.贩卖器:
各种自动贩卖机.换币器.售票机.收银机.换货机等.
4.办公设备:
打印机.传真机.计时器.复印机.打字机.电脑设备.绘图仪.列表机等.
5.运输设备:
自动门锁.反光镜.安全带锁.速度表.行李箱开启机构.出租车仪表.停车场设备.汽车电磁阀等.
6.其它:
包装机.机器人.农业机械.测试仪器.各种报警器.冲压机.高尔夫球回收器.自动麻将机.医疗设备.舞台道具.自动存包箱等.

电磁铁产品选用需考虑的因素
1.输出要求:
A.力量/行程:行程是指电磁铁滑杆位置相对于完全吸合状态位置的距离.电磁铁在不同的行程会产生不同的力量,一般情况下行程越小力量越大.(理想的状态是电磁铁产生的力量/行程(曲线)和负载要求的一致).
B.响应时间:从电磁铁通电到滑杆完成期待位移的时间.
C.周期负载:周期负载=[通电时间/ (通电时间+断电时间)]*100.电磁铁通电会发热,所以周期负载和最长通电时间决定了电磁铁温升.电磁铁的温升和环境温度决定了电磁铁绝缘等级的选择:(绝缘等级=℃:A=105/E=120/B=130/F=155/H180/N=200/C=220)
2.输入条件:
A:电源类型及功率:不同的输入电流波形决定了电磁铁的动作方式,具体应用中会有:交流/直流(恒压源/恒流源/电瓶/干电池//直流发电机/电容)/整流滤波方式等.
B:二极管整流:如果电磁铁采用交流电源,则需采用整流器将交流转换为直流.整流器在原理上应设计成全波段型整流器.整流器元件的峰值转换电压要是电磁铁驱动电压的三倍.电流(功率)和输出力量,在一定范围内近似正比关系,当功率大到一定程度,电磁铁达到磁饱和时,力量就不再增加,另外,功率和温升成正比.
3.环境因素和寿命:
环境状况和期待寿命是电磁铁采用不同材料或保护处理的重要考虑因素.环境因素包括:温度/湿度/磁场/电场/污染腐蚀性气体.液体或微尘/振动和震动冲击等.
4.安装和电源连接方式:
安装方式一般有:外螺丝/电磁铁外壳螺纹.卡槽嵌入/其它.
电源连接方式有:引线/引线+端子/187插拔引脚/其它.