电磁阀工作原理.结构和应用范例
电磁铁辅加阀机构而成的液体阀或气体阀.
其特点:在真空.负压.零压时能够正常工作,但通径一般不超过25mm.
工作原理:当电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁力把阀闭件(滑杆)向下拉,阀门A打开,B关闭,此时进气和出气口连通;断电时电磁力消失,弹簧力把跋闭件向上推,B打开,A关闭,此时进气和出气口关闭.
电磁阀主要应用于家电设备的气路和水路控制.血压计.美腿器.咖啡机.电饭煲和真空包装机等.


电磁阀选用考虑的因素
1.任务/输出要求:
A.流体的种类特性:气体/液体.温度.粘性.腐蚀性等.
B.流速/压力差:阀打开时需要达到的流速和关闭时需要克服的压力差.包括极限压力差和工作压力差.
C.密封性:指阀门关闭时的密封性能.度量方式可以采用单位时间内泄漏量.气体阀也可以测量一点时间内,一点被密封体积的压力降.
D.负载周期:即阀门打开/关闭时间比(电磁阀通电/断电时间比).这和功率决定了电磁阀的温升.电磁阀的温升和环境温度决定了电磁阀绝缘等级的选择.(绝缘等级=℃ A=105 E=120 B=130 F=155 H=180 N=200 C=220+)
2.输入条件:电流类型及功率
不同的输入电流波形决定了电磁阀的动作方式:具体应用中会有:交流/直流(恒压源/恒流源/电瓶/干电池//直流发电机/电容)/整流滤波方式等.二极管整流:如果电磁阀采用交流电源,则需采用整流器将交流转换为直流.整流器在原理上应设计成全波段型整流器.整流器元件的峰值转换电压要是电磁阀驱动电压的三倍.电流(功率)和输出力量,在一定范围内近似正比关系,当功率大到一定程度,电磁阀达到磁饱和时,力量就不再增加,另外,功率和温升成正比.
3.环境因素和寿命:
环境状况和期待寿命是电磁铁采用不同材料或保护处理的重要考虑因素.环境因素包括:温度/湿度/磁场/电场/污染腐蚀性气体.液体或微尘/振动和震动冲击等.
4.安装和电源连接方式:
安装方式一般有:外螺丝/电磁铁外壳螺纹.卡槽嵌入/其它.
电源连接方式有:引线/引线+端子/187插拔引脚/其它.