松下DP2500故障代码

E1:光学单元错误
E1-20 激光单元水平同步290
E1-22 多边形电机同步290
.E3:显影系统错误
E3-20 打印机电机(DC 电机)旋转290
.E4:分页整理器单元错误
E4-01 定影预热290
E4-10 排气扇电机(1)旋转(定影侧) 290
.E5:系统错误
E5-11 控制热敏电阻和墨粉传感器290
E5-12 主CPU/LPC 接口错误290
E5-22 分页整理器通讯290
.E7:选购单元错误
下列错误代码仅在安装选购的附件时出现. 参见选购单元维修手册.
E7-10 辅CPU 系统错误291
E7-11 异常稿台玻璃扫描291
E7-12 氙灯断开291
E7-20 分页整理器纸传输电机291
E7-21 分页整理器出纸电机291
E7-22 分页整理器阻尼电机291
E7-23 分页整理器装订电机291
E7-27 分页整理器托盘移动电机291
E7-28 完工分页整理器扎线电机291
.E13:墨粉用尽
E13 墨粉传感器292

E1:光学单元错误
E1-20 激光单元水平同步1.LPC PCB 插头断开
2.LPC PCB 故障
3.LSU 故障
4.LVPS 插头断开
5.LVPS 故障
6.LPC/SC PCB 插头(CN701/110)断开
7.SC LPC PCB 故障
E1-22 多边形电机同步1.LPC PCB 插头断开
2.LPC PCB 故障
3. 激光单元故障
4.LVPS 插头断开
5.LVPS 故障
6.LPC/SC PCB 插头(CN701/110)断开
7.SC PCB 故障
E3:显影系统错误
代码功能检查点
E3-20 打印机电机(DC 电机) 1. 打印机电机插头断开
2. 打印机电机故障
3.LVPS 插头断开
4.LVPS 插头断开
5.LPC PCB 插头(CN714/723)断开
6.LPC PCB 故障
E4:定影单元错误
E4-01 定影预热温度1. 定影热敏电阻脏
2. 热敏电阻位置不正确
3. 定影温度低(调整F6-31)
4. 热敏电阻故障
5. 定影灯插头断开
6. 定影热保护开关故障
7. 定影灯故障
8.HTC PCB 插头(CN716)断开
9.HTC PCB 故障
E4-10 排气扇电机旋转1. 排气扇插头断开
(定影单元侧) 2. 排气删故障
3.LVPS 插头断开
4.LVPS 故障
5.LPC PCB 故障
E5:系统错误
代码功能检查点
E5-11 热敏电阻, 墨粉传感器1.SC/LPC PCB 插头断开
2.SC/LPC PCB 故障
E5-12 主CPU/LPC 接口错误1.SC/LPC PCB 插头断开
2.SC/LPC PCB 故障
E5-22 分页整理器控制1.SC/LPC PCB 插头断开
2.SC/LPC PCB 故障
E7:选购单元错误
E7-10 辅CPU 系统错误SC PCB 故障
E7-11 稿台玻璃扫描错误SC PCB 故障
E7-12 阅读LED 线缆断开SC PCB 故障
E7-20 分页整理器1. 电机插头断开
纸传送电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 插头断开
6.LPC PCB 插头(CN731)断开
7.LPC/IPC PCB 故障
E7-21 分页整理器1. 电机插头断开
出纸电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 断开
6.LPC PCB 插头(CN731)故障
7.LPC/IPC PCB 故障
E7-22 分页整理器1. 电机插头断开
阻尼电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 插头故障
6.LPC PCB 插头(CN731)断开
7.LPC/IPC PCB 故障
E7-23 分页整理器1. 电机插头断开
装订电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 插头断开
6.LPC PCB 插头(CN731)断开
7.LPC/IPC PCB 故障
E7-27 分页整理器1. 电机插头断开
托盘提升电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 插头断开
6.LPC PCB 插头(CN731)断开
7.LPC/IPC PCB 故障
E7-28 分页整理器1. 电机插头断开
扎线处理电机2. 电机故障
3.LVPS 插头(CN65/66)断开
4.LVPS 故障
5.IPC PCB 插头断开
6.LPC PCB 插头(CN731)断开
7.LPC/IPC PCB 故障
291
E13:墨粉用尽
代码功能检查点
E13 墨粉传感器1. 墨盒未正确安装
2. 墨粉用尽
3. 墨粉传感器断开
4. 墨粉传感器故障
5.LVPS 插头断开
6.LVPS 故障
7.LPC PCB 插头(CN705)断开
8.LPC PCB 故障