产品型号：三星高速贴片机SM411

产品简介：SM411采用实现中速机的最快速贴装的三星专利On The Fly识别方式，以及双悬臂结构，从而达到芯片元器件42,000 CPH、SOP元器件30,000 CPH(IPC9850标准)在同类产品中拥有世界最快速的贴片速度。并且，其在高速中也能实行50微米的高精度贴片，从而从最小0402芯片到最大□14mmIC元器件为止，皆可以实行贴片. 
优点: 
平行双轨, 搬运PCB时间0秒 
极低的物料损耗率:万分之二 
三星独有的飞行对中识别系统（Fly Vision) 
供料器元件位置自动识别功能 
先进的扁平线结构 
防静电ESD吸嘴 
新型不停机送料器 
PM Manager管理功能

##### 详细说明

型号 SM411
对中方式 飞行视觉
Number  of  Spindles 6  Spindles  x  2  Gantry
贴装速度 飞行视觉 Chip  1608
SOP  42,000  CPH  (IPC9850)
30,000  CPH  (IPC9850)

贴装精度 Chip ±50㎛@3σ/Chip
(Based  on  the  standard  chips)
窄间距贴装 0.1mm  (0603)  /  0.15mm  (1005)
元器件范围 范围 0603  ~  □14mm  Chip,  QFP,  BGA  
(选件  :  0402  Please  contact  us.  The  more  information  will  be  available  upon  your  request.)
最小引脚间距  (QFP)
最小球间距  (BGA) 0.5mm  (QFP)  /  0.65mm  (BGA)
最大高度 H  =  12mm
Board  尺寸(mm) 最小 50(L)  x  40(W)
最大 510(L)  x  460(W)  
(Single  Lane  Mode,  460(L)  Excess  :  No  Buffer)  
460(L)  x  250(W)  (Dual  Lane  Mode)  
610(L)  x  460/250(W)  (Option)
PCB  厚度 0.38mm  ~  4.2mm
供料器数量 120ea  /  112ea  (供料器交换车)
能耗 耗电量 AC200  /  208  /  220  /  240  /  380  /  415  V  (50/60Hz,  3Phase)
Max.  5.0kVA
耗气量 0.5  ~  0.7MPa(5.1  ~  7.1kgf/cm2),  300Nℓ/min
重量 1,820kg
外形尺寸(mm) 1,650(L)  x  1,690(D)  x  1,535(H)