Y型过滤器

用途●结构特点

应用于水或蒸汽管路中的测量仪器或执行机构之前，有效去除管线中的杂质，对设备正常运行起到保护作用。该设备结构设计合理、拆装方便、免于维修、易于清洗、性能可靠、使用寿命长、过滤面积大、流动阻力小。

技术参数：

执行标准 GB/T14382-93          工作压力  1.6MPa（＞1.6MPa 可定制）

工作温度  ≤225℃                   过滤网局部阻力系数  2

Y型过滤器外型及安装尺寸

| 型号 | 公称通径DN | A | H2 | H1 | H | 连接法兰尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | K | n | d |
| HJ-80-1.6-F Q235 | 80 | 340 | 220 | 320 | 420 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| HJ100-1.6-F Q235 | 100 | 390 | 270 | 400 | 510 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| HJ-125-1.6-F Q235 | 125 | 440 | 310 | 4470 | 595 | 250 | 210 | 8 | 18 |
| HJ-150-1.6-F Q235 | 150 | 480 | 350 | 562 | 705 | 285 | 240 | 8 | 22 |
| HJ-200-1.6-F Q235 | 200 | 590 | 420 | 660 | 830 | 340 | 295 | 12 | 22 |
| HJ-250-1.6-F Q235 | 250 | 680 | 510 | 770 | 973 | 405 | 355 | 12 | 26 |
| HJ-300-1.6-F Q235 | 300 | 780 | 590 | 870 | 1100 | 460 | 410 | 12 | 26 |
| HJ-350-1.6-F Q235 | 350 | 880 | 650 | 960 | 1220 | 520 | 470 | 16 | 26 |
| HJ-400-1.6-F Q235 | 400 | 1000 | 710 | 1050 | 1340 | 580 | 525 | 16 | 30 |
| HJ-450-1.6-F Q235 | 450 | 1100 | 790 | 1170 | 1490 | 640 | 585 | 20 | 30 |
| HJ500-1.6-F Q235 | 500 | 1230 | 870 | 1310 | 1668 | 715 | 650 | 20 | 33 |
| HJ-600-1.6-F Q235 | 600 | 1450 | 1040 | 1510 | 1930 | 840 | 770 | 20 | 36 |