新增功能

★ 业内唯一一款可由用户自行从单面升级至双面的热升华证卡打印机。

★ Enduro证卡打印机同时提供前后两种进卡方式，满足了各种客户对此方面的需求

★LCD液晶屏显示，根据打印机的不同状态，自动显示不同的颜色

★驱动程序附带打印机状态选项，可直接从中查询打印机相关参数，并能够实时监控已打印卡数、色带使用情况以及机器的清洁状态等

★可同时加装磁条、接触和非接触智能卡写码器

极佳的性能价格比

★业内唯一一款可由用户自行从单面升级至双面的热升华证卡打印机。

★Enduro证卡打印机同时提供前后两种进卡方式，满足了各种客户对此方面的要求

★Magicard Enduro 具有我们专利的HoloKote和HoloPatch卡安全性，可以保护您的卡片在未经授权的情况下不被复制。

简单、直观的操作程序

★ Enduro打印机操作简明容易，图形界面的智能化驱动程序为您提供简明的操作指导，只需轻松点击鼠标即可完成如机器型号、色带类型、卡片方向、安全防伪水印、保护膜和图象效果等设定。

★ 打印机驱动中带有打印机状态选项，可以随时查询打印机的内部相关参数并实时监控打印卡数、色带使用情况以及机器的清洁状态等。

★ LCD液晶屏根据机器的状态不同，自动显示不同的颜色，和状态监视器一样，可实时监控打印机状况，如果打印机遇到问题，可根据提示及时排除故障。

★ 配置USB接口的Enduro驱动程序与windows 2000/xp/2003/Vista均可兼容。

Ultra的专利技术增强了安全性

Enduro打印机内置四种Ultra的HoloKote专利水印和HoloPatch安全技术。打印此安全水印无需额外的费用支出。

独特设计有效降低生产成本

★操作员可在壹分钟内自行更换打印头，为客户节省生产成本。

★自动卡片清洁系统亦可帮助用户有效延长打印头使用寿命，大大降低生产成本。

机器自动清洁系统使用户清洁简单。

先进的图像处理技术、优越的打印性能
图像鲜明逼真。Enduro打印机具有最新推出的高科技图像处理技术。先进优化的打印色带大大提高了打印清晰度。平滑均匀的背景打印功能；图形界面的颜色调节功能；超清晰的图象效果和更细致的条形码打印效果。

Enduro打印机性能

★用户可自行从单面升级至双面的热升华证卡打印机

★同时提供前/后，自动/手动两种进卡方式

★LCD液晶屏显示，根据打印机的不同状态，自动显示不同的颜色

★紧凑美观的桌面型设计、内置四种标准的HoloKote和HoloPatch安全防伪水印

★操作员可更换打印头（1分钟内）

★多种语言的图形界面的智能化驱动程序界面

★可直接从驱动程序中查询打印机相关参数，并能够实时监控打印卡数、色带使用情况以及机器的清洁状态等

★同时免费打印保护膜及安全水印

★非手动清洁

★状态监视器

★打印速度：

35秒/张(YMCKO色带，边到边打印)

7秒/张(K色带)

可选配功能

★同工序磁条写码器

★接触、非接触智能卡写码器

技术参数

体       积：206mm*206mm*453mm

质    量：5.5kg

打印能力：连续灰度黑白图片及彩色图片/文字、徽标、数字化签名/各种条形码/背景图案

打印区间：卡片任何部分（凸起表面除外，如签名条）
保护膜及安全水印功能：可选择打印图象及文本的同时打印保护膜及安全水印，无额外成本支出

写磁功能：1、2、3轨写磁

电       源：外置90-265V/40-60HZ自适应电源适配器

通    讯：USB接口

卡片要求：0.51mm到1.02mm的尺寸为85.7mm*54.0mm的CR-80表面光洁的PVC卡片。打印机可自动调节以适应不同卡片的厚度

打印灰度：255等级.

质保方式：厂商一年质保

# Text boxes

Enduro