FC-1390J激光雕刻机

应用行业：

广告标识标牌、工艺礼品、水晶饰品、剪纸工艺、浮雕、竹木简雕刻工艺。印刷制版、服装皮革、刺绣、装饰装修、相框制作等行业。 适用材料： 双色板、有机玻璃、玻璃、木板、纸张、皮革、橡皮、大理石、花岗石、瓷砖等非金属材料。

产品特点：

◆ 配备32位DSP控制系统、速度快、精度高；

◆ 选配进口直线导轨和高速步进电机及驱动器，使切割效果边缘光滑无波纹；

◆ 采用一体化框架结构设计，使机器运行稳定无噪音；

◆ 操作简单、可随意雕刻顺序、加工层次、可实现局部或全部一次性输出；

◆脱机系统可实现一台电脑设计、多台机器工作，大 大节省计算机的资源；

◆ 激光功率、速度、焦距调整灵活；

◆ 开放式软件接口、兼容Autocad、Coreldrsw、文泰雕刻Photoshop多种设计软件；

◆ 配备断水保护器，更好的保护激光器，延长激光器的寿命

◆精美的外观设计；

◆超强度的钢板，工业等级；有效保障设备的平稳运行及寿命；

◆双导轨运行；

◆精密步进驱动；

◆皮带传动；

◆平台可以选择配置蜂巢/条格/平板

◆工业循环制冷系统;
◆水压保护;

◆专利技术:独特的上下抽风排烟除尘系统;

◆吹气保护;

相关参数：

| 产品型号 | FC-1390J |
| --- | --- |
| 激光功率 | 80W |
| 激光器类型 | CO2封离式玻璃管激光器，水冷，10.6um |
| 有效幅面 | 1300*900mm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 雕刻扫描速度 | 50-5000mm/min |
| 激光能量控制 | 1-100% 手动和软件设定 |
| 最大扫描精度 | 2500DPI |
| 定位精度 | ≤±0.01mm |
| 支持图形格式 | DST、 PLT 、 BMP 、 DXF 、 AI |
| 支持软件 | Coreldraw、photoshop及各种服装软件 |

联系人：吴霖                                         北京泛斯机床有限公司

电话：010-60277122  15001016657                   传真：010-60273123

网址：www.kemingchina.com              E-mail：kemingchina0125@126.com

地址：北京市通州区张家湾镇里二泗工业园124号    邮编：102609