# 地暖地板铺装需要注意的10项

来源:香港欧吉特官网

1、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板，七分安装”，业余装修队铺出的效果不言而喻。

2、铺装前必须检查地暖系统的密封性。

3、地面必须干燥(可通过实验现象判断)，水泥地面的含水率应最好低于1.5%；室内湿度不宜过大，无论是否有地热供暖，环境湿度在安装前后以60度左右为佳。

4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后，地面也一样禁止打钉，防止破坏加热盘管。

5、铺设强化地板前，应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样)，隔绝潮气，使潮气从四周的踢脚板释放出去。

6、不应铺设龙骨。空气的导热系数小，将影响散热效果，并有可能破坏管材。

7、地板铺设时必须用地暖专用胶，增加使用时间及效果，而且，这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。

8、地板与墙壁间留足伸缩缝，并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。

9、铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时，待胶完全干透，取掉紧固器后再做踢脚板。

10、安装完24小时后地板才能加温。

香港欧吉特电地暖科技（四川）有限公司

联系人：刘晓玲、

联系方式：13550209617

联系地址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1603