| 50-150KG工业烘干机技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- |
| 型号 Model | HGZ/D300 | HGZ/D500 | HGZ/D700 | HGZ/D1000 | HGZ/D1400 | HGZ/D2000 |
| 容量 Capacity kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| 滚笼直径 Drum Diameter mm | 750 | 950 | 1050 | 1180 | 1280 | 1480 |
| 深度 Depth mm | 640 | 640 | 750 | 870 | 890 | 1100 |
| 主电机功率 Main Motor capacity kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 风机功率 Blower Rated power kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 |
| 风机(电加热)Blower(Electrlc heating) kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.75*2 |
| 电加热功率EiectricHeaterCapacity kw | 15.5 | 27 | 33.6 | 48 | 66 | 84 |
| 蒸汽压力 Steam Pressure MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量Steam consumption MPa | 30 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 |
| 外形尺寸Extraction dimension mm | 850×1170×1610 | 1060×1200×1950 | 1160×1360×1990 | 1305×1510×2210 | 1410×1530×2310 | 16200×1790×2450 |
| 机器重量Machine net weight kg | 350 | 430 | 500 | 640 | 800 | 900 |