轮胎动平衡机自效正步骤

轮胎动平衡机在使用中遇到突然的电压不稳.强磁干扰.,主轴受到外力碰撞会变得不准.故需给平衡机做一次自我校正.

久良SILVER443系列步骤如下:

一:找一个平衡度比较好的轮胎.(14-15寸)

二:输入轮胎尺寸(距离.宽度.直径)

三:按控制面板上的F键加CAL键(电脑显示板显示CAL.CAL.灯同时闪烁.直到灯不闪烁时放可放开)

四:按START启动键(轮胎旋转.停止后显示ADD.100)

五:在轮胎的外侧任意位置加上一个100G的平衡块(一定要100G的平衡块.一定要打在外侧.)

六: 按START启动键(轮胎旋转.停止后显示END.CAL)

七:完成后请关机重开就可以按正常方式平衡轮胎了.

诗琴SBM96系列步骤如下:

一:找一个平衡度比较好的轮胎.(14-15寸)

二:输入轮胎尺寸(距离.宽度.直径)

三:按控制面板上的F键加C键(电脑显示板显示CAL.CAL.灯同时闪烁.直到灯不闪烁时放可放开)

四:按START启动键(轮胎旋转.停止后显示ADD.100)

五:在轮胎的外侧任意位置加上一个100G的平衡块(一定要100G的平衡块.一定要打在外侧.)

六: 按START启动键(轮胎旋转.停止后显示END.CAL)

七:在次按按START启动键.(右边不平衡等全亮时100平衡块停在正下方六点钟位置.)

八:完成后请关机重开就可以按正常方式平衡轮胎了.

技术咨询电话:020-36342726  22854480  13312815957  13711070244

网址：WWW.GDSICAM.COM

广州市速捷汽保设备技术部