碳晶地暖知识40问

一、我家装了空调还有必要装地暖吗？
答：有必要。
       空调作为一件制冷工具是非常优秀及效率非常高的产品。但空调在制热
       时，它能耗极大，出风口位置高，造成热量都聚集在房间的上部空间。
       它的强制空气对流的运行方式造成空气混浊、干燥，给人体带来极大的
       不舒适感及容易造成封闭空间的扬尘。

二、碳晶地暖安全吗？
答：绝对安全。碳晶发热板的发热原理是：在电场作用下，碳晶分子间发生
       布郎运动，摩擦发热；碳晶是半导体且碳晶发热板是大面积平面发热材料,
       穿过其单位面积的电流非常之小,即使碳晶板被打穿也不会漏电和影响发热。

三、碳晶板的连接是否安全？
答：每张碳晶板都采用并联的方式安装，主线没有断接点，接线点采用T字形
       接口并采用焊接及冷压接线接头保护，热缩管热封，套穿PVC线管。所以
       整个连接过程是绝对安全可靠的。

四、什么是碳晶板的远红外线辐射？它有什么作用？
答：远红外线是指6μm-15μm波段的红外线，它对人体有极强的保健作用，并且对风湿性关节炎有极好的缓解作用，能促进人体微循环，促进人体内钙的生成及吸收，有舒筋活血之功效，被誉为“生命之光”。世界卫生组织多年来一直大力推荐远红外线的理疗保健作用。

五、碳晶地暖的使用费用如何？                                                               
答：碳晶地暖的电热转换率接近1：1，非常节能。100平方米的标准建筑、标准层高及双层玻璃保暖情况下，冬季每月全天运行，平均使用费用不足800元。

六、碳晶地暖是否会有电磁辐射？
答：碳晶电热板经上检测，其6个位置的贴近电磁辐射为：3.19，2.18，0.07，0.17，0.49，0.63个μT且其衰竭为距离的十几次方。对应于电脑主机的贴近电磁辐射1000μT来说，几乎没有电磁辐射。对人体无害。

七、碳晶地暖是否可以在沐浴房中铺装？
答：建议不要在淋浴房的淋浴区下铺设。因为在淋浴房的使用过程中，地面上大量的积水会吸收大量的热量，故无法达到采暖的效果

八、碳晶地暖会不会把地板烤焦？
答：不会。碳晶发热板为低温平面辐射发热材料，其工作状态的表面温度≤50℃，作为地面材料的地板的温度≤39℃，此温度是不会对任何符合国家行业标准的木材地面产生不良影响的。

九、碳晶地暖在安装时是否要先做地面找平？
答：是的。 地面必须保持平整。碳晶地暖在安装时碳晶电热板下要铺装保温的隔热板，地面的不平整会破坏保温层并影响地面材料的铺装。

十、碳晶地板是否可以在无腿大型家具下铺装？
答：应在设计时避开无腿大型家具。因为碳晶板在两面都无法有效散热的情况下温度会叠加，使局部温度过高，长此以往，亦或损坏家具或地面材料。而且其热量也无法穿透厚重的覆盖物作用于环境中，所以也就没有意义了，故建议避开无腿大型家具进行铺装。

十一、碳晶地暖的使用寿命是多少？
答：根据国家红外及工业电热产品质量监督检验中心的检验报告，碳晶发热板使用寿命在10万小时以上。按照每年冬季使用100-120天计算，碳晶板在地下的使用寿命是42-46年，基本与建筑物寿命等同。

十二、碳晶地暖是否会漏电？
答：1、国家红外及工业电热产品质量监督检验中心的检验报告显示：碳晶发热板在工作状态下每平方米漏电仅为0.013mA,远远低于国家标准的0.08mA。
    2、所有电线、辅材均为国家3C认证产品。
    3、专业安装队伍，施工中严格按照国家工程施工规范操作。
    4、有经验丰富的施工监理对安装过程进行监督及验收。所以从根本上杜绝了安装上的隐患。

十三、对层高影响大吗？
答：碳晶发热板为0.8㎜，底部保温层为2cm，故对层高的影响为现所有地面采暖方案中最小的。

十四、碳晶地暖怎么使用会更节能？
答：1、日常使用建议将采暖空间温度设定为18℃-20℃，家里无人活动区域则定在8℃-10℃间保温，长期外出关闭温控器。
    2、采暖房间应具备合理的保温措施，尽量减少室内热量散失。
    3、增加低电价时段的运行时间储热。

十五、可不可以在很少的区域铺装？
答：可以。碳晶发热板理论上可以一片起装，但设计要求为每平米100W-120W的功率才能达到采暖要求，故在大环境中小面积铺装只能作为补充采暖使用。

十六、地砖在长时间加热后是否会开裂？
答：不会。地砖都是经过高温处理烧制的，大理石也是耐高温的。碳晶发热板是低温面状均匀发热材料。工作时表面温度为≤50℃，地面材料冷热点温差≤5℃。在这样的温度环境下，是绝不可能使地砖或大理石开裂的。

十七、万一有大量的水泼到地面上并渗透下去要紧吗？
答：水不会对碳晶板本身有任何影响，我们的碳晶地暖系统入水泥前是经过防水处理的，电源线路的连接全部在封闭的电工管中进行。因此，碳晶系统在铺设完毕后，不惧任何水汽。如在地板地面出现此情况，可以用15℃的低温慢慢把渗入地板下面的水份烘干即可。

十八、装了地暖是否还要开空调？
答：不需要。碳晶地暖开启后，地面材料约20 分钟即可感到发热，木材地面约60分钟后就能达到室内的采暖温度，石材地面约90分钟后能达到，（第一次开启使用地暖，升温时间会长些，也会因采暖空间的保温条件、建筑标准情况不同而各异。）故如再开启空调将是浪费能源了。

十九、碳晶板在铺装时是满铺的吗？
答：不是。正确的铺装方法为离外墙50cm、内墙30cm，板子间的间距为15—20cm。

二十、为什么要离外墙壁50cm，内墙30cm？
答：因为在离墙50—30cm处都会有些家具摆放，家具下铺设没有任何意义，主要是在人群活动范围内采暖。如果是无脚家具，还会热量迭加，不易散热，造成地面温度不均。铺装时需让开无脚家具。

二十一、可以在铺装碳晶板的地面上睡觉吗？
答：不建议。因为碳晶板在无法有效散热时温度会叠加，人睡在上面会造成温度过热，使人体感觉不舒适。

二十二、家里的电表的负荷是否够用？
答：完全够用。每平方米的单位功率不会比家用空调大，（空调1.5匹制热时功率为2500W）且空调不会和地暖同时使用，故不会有超负荷的问题产生。

二十三、在铺设碳晶地暖前我要做些什么准备工作？
答：请您的装饰公司把2.5mm2的三相线排至温控开关位置，预埋86型开关盒，并在开关盒下预埋6分电工管至地面，在电控箱里单独走回路，并做基本平衡。地面找平，清理堆积杂物。

二十四、什么是液晶编程式温控器？
答：编程式温控器可以在一周时间内设定每天几个时段的温度和开闭时间，从而使用户更合理有效的使用碳晶采暖系统，更大限度的降低能耗，提高生活质量。

二十五、我家客厅60m2,只是想在放沙发的地方铺设15m2左右的碳晶地暖，可以吗？
答：可以。碳晶地暖可以整体铺设，亦可局部铺设。用户可以根据需要和经济条件任意决定铺设面积。不过15片碳晶板的总功率为1800W，故不可能使60m2,的房间达到舒适的环境温度，所以只能作为补充采暖。

二十六、碳晶地暖的使用能耗如何？
答：每平方米功率为100—120W，其运作方式为当环境达到设定温度时温控开关将自动切断电流，系统停止工作。温度下降2—3℃后将重新启动补充热量。一般地，在标准建筑及标准层高和良好的保温条件，100㎡使用面积冬季每月耗电约700多元。

二十七、贵公司的质量保证及售后服务是如何的？
答：根据国家对电器产品的质量保证要求，碳晶地暖的地下部分保修三年，地面以上部分保修一年，超过保修期限，终身有偿维修。

二十八、可以在铺设碳晶地暖的地面上铺上大块的羊毛地毯吗？
答：不建议。因为过厚过大太密的地毯的覆盖将使热量散发不出，大大影响采暖效果。同时热量的迭加使地毯温度升高，将会对纯毛地毯造成损伤。

二十九、可以直接在碳晶电热板上铺地毯吗？
答：不可以。可以先在碳晶板上铺设细木工板或九厘板，细木工板或九厘板上事先均匀的打好若干眼孔，再铺设相对较薄的透气性良好的混纺背麻地毯。

三十、怎样才能以最少的能耗达到最好的采暖效果？
答：采暖时的节能主要取决于建筑物墙体厚度及室内保温情况的好坏，建议尽量减少和户外的空气流动，以双层玻璃及厚实的窗帘割断冷桥。

三十一、在卫生间铺装了碳晶地暖是否要装浴霸？
答：建议安装浴霸。因为卫生间的实际铺装面积太小，有限面积下的有限功率将达不到洗浴时人体要求的保暖温度。

三十二、每平米的单价是指碳晶发热板的实际面积单价吗?
答：不是。每平米单价是指每平方米实际采暖空间面积单价。设计要求是每片（100-120W）的碳晶发热板（900*600*0.8mm）可供1㎡的空间采暖。所以每㎡的单价也就是每片碳晶板的单价。

三十三、碳晶板的间隔式的铺装方法是否会形成一脚热一脚冷的感觉？
答：会有一定的温差，但不会超过5-6℃，在穿鞋子的情况下是感觉不到的。短时间内，随着温度的逐渐升高，房间室温会达到均热，人们会感觉很舒适。

三十四、为什么说碳晶发热板是节能环保型产品？
答：碳晶板的电能转换率达到98%，电能基本上完全转换成热能。红外线辐射热量，升温速度快。既用即热。无论静态还是在工作状态下，产品不产生任何有毒有害物质。且可吸附和中和环境中的游离苯。没有电磁辐射。获上海市绿色建材产品证书

三十五、每平米的功率为100-120W，那为什么能耗会是每一百平米每月电费720元？
答：碳晶地暖系统在采暖空间温度达到设定温度后将切断电源停止工作，并在温度下降2-3℃后重新启动，系统累计工作时间较短，约十二小时左右，且升温迅速，即用即热，因此是极其节能的。

三十六、我开启24小时每平米的电量是多少？
答：根据碳晶地暖系统工作原理，每平米（也就是每片碳晶板）的每小时的用电量约为0.41度。

三十七、碳晶地暖跟水暖和发热电缆比较有什么不一样？
答：碳晶地暖发热是真正的平面发热。相比传统的盘线、盘管采暖方式，碳晶板的发热机理更合理。它突破了传统的高温管、高温线再加辅助散热片达到平面采暖的模式。碳晶板面直接产生需要满足采暖的舒适温度。此外，在安装维护，能耗、对层高的影响上，购置和使用费用上，保健与环保方面，碳晶地暖较比水暖和发热电缆都有无可比拟的优势。

三十八、我住的租借房，装了你们的地暖退租时可以拆走吗？
答：如果你选择的地面材料是实木地板或复合地板，拆装则较为方便。

三十九、用你们的“碳晶地暖”我担心室内空气太干燥，我想用“水暖”空气就不干了，是吗？
答：这里存在一个概念误区。水暖和碳晶地暖只是两种不同的热源方式。水暖是通过锅炉燃烧燃气将冷水变为热水。热水作为一种热传导介质将热量带到室内进行热交换。因此，水暖实质上是锅炉供暖系统。水暖管路中的热水不可能，也不允许从管路中泄漏出去。所以，室气的干燥与否与采用何种热源方式无任何关联。

四十、用碳晶地暖除了采暖，还有什么优点？
答：碳晶地暖在制热供暖的同时，还向室内辐射大量有益的远红外线。对您的身体进行光波调理。碳晶地暖是您冬季采暖、健身的好搭档！