深圳市纳美特电器有限公司

纳米高分子电热专用膜说明书

一． 产品简介

纳米高分子电热专用膜，是采用我公司自主研制的纳米复合材料电发热膜与特性PET相结合而成，拥有纳米复合材料电发热膜的各项特性外，还满足并超越地面辐射供暖技术相关要求，其节能、安全、环保、使用寿命长，同时还能产生5-15um的红外发射波具有保健功能等性能，得到地暖行业专家的认同，已申报国家发明专利，完全拥有自主知识产权。

二．主要技术指标

电热转换效率≥99.8%

使用电压： 220V交直流均可

使用温度：45-60℃

使用寿命：非连续正常使用寿命≥30年

远红外发射波长：5—15um

热启动快：80秒钟内可以达到最高温度

功率密度：80—180W/㎡

规格尺寸：宽度方向0.6m以内，长度方向200m以内

环保：无有害物质释放，达到国家环保要求

通电后发热温度稳定，功率无衰减。

11.   其它技术要求及质量均达到国家相关行业标准。

三．纳米高分子电热专用膜供暖的优势

是一种新型高效的、环保的、安全的、节能的采暖方式，主要优势集中为以下几点：

1．节能

纳米高分子电热膜采用纳米粉与化学稳定性好、耐老化性高树脂及其它特种材料复合而成，其电热转换效率为99.8﹪,材料本身性能极其稳定，导热性能极好。其二：房间可实现分室控制，根据人留时间和精确的温度控制，实现节能运行。

2．安全

纳米高分子电热专用膜，耐压强度高，能承受工频交流5000V 1分钟无击穿闪烁现象，绝缘电阻大于500兆欧姆，且防水、防潮性能佳，可以短时间浸泡在水中，电热膜正常工作温度由温度控制器来控制，不会引起明火，使用更安全。

3．环保

由于直接将电能转换成热能，没有任何形成污染，不消耗氧气，不产生二氧化碳，不占用空间，不用水，即无废气、无废水、无废物排放。

4．使用寿命长

纳米高分子电热专用膜采取隐蔽性嵌入式采暖系统封装，在地板下部不接受紫外线的照射，不具备氧化条件，专用膜的发热体是由性能极其稳定的纳米复合材料发热膜密闭在两层高分子特性聚脂薄膜之间，特性聚脂薄膜必须在持续高温（≥100℃）情况下才会能老化，而发热膜表面正常工作温度在40℃左右，远远低于老化温度，其使用寿命应与材料的自然老化时间等同（≥30年）。

5．控制、管理灵活

纳米高分子电热专用膜供暖真正实现分户、分室控制，用户可根据自己需要随心所欲的调节室温，也可实行远程控制，解决供暖收费难问题，从行为及自身利益上去主动节能，降低物业管理成本，避免了管道设备老化造成的跑、冒、漏、滴等问题，相信将来这种高科技采暖方式将成为中国供暖市场的主流。

6．更舒适、更时尚

纳米高分子电热专用膜，是大面积无遮挡远红外低温辐射供暖，其发热面积最大，室内温度更均匀，没有空气对流引起的室内灰尘搅动，空气更清新，无闷热感，工作时有5—15um的红外发射波，能激活大分子蛋白酶合成，促进新陈代谢，促进人体微循环，远红外发射波具有保健功能。

商祺！

深圳纳美特电器有限公司

联系：杨慧

13417565587

0755 27282122— 809