三浦轮式平开门机 SP-2011（基本型）

SP-2011A   带蓄电池

SP-2011B   无蓄电池

产品性能：

1、数码控制板：采用最新升级版电路板，用数字运算取代了传统硬件，限位更准确，开关更灵敏。安装时控制器与单个门机仅接两根线，极大的方便了工程安装及维修。

2、 反向释放：电机运行到位后，电机转子短暂的逆转，减缓内部机械连接的紧张状态，使得电机在任何位置都能轻松解锁。

3、延时保护：当最后一个指令输入180秒后，本机强制停机，以避免由地面打滑或开门机机械解锁后引起的电机长时间空转。

4、24V低压供电：工作电压为DC 24V，标准人体安全电压。

5、安装方便：不破坏门柱、门体结构，任何以“八”字方式开启的0~180度的大门，均能安装。

6、锁定可靠：大门关闭后，开门机能可靠自行锁定，防推、防撬，不必另外加电锁。

7、在线UPS：突发停电后，可由内置的UPS电源无缝续接（以每天开门50次计能继续使用三天）。SP-2011A型才有。

功能简介：

1、无条件自动关门（可调）：开启无条件自动关门功能时，当大门完全开启（开限 动作）后，延时1-30秒（可调）后，门自动关闭。

2、遇阻保护：关门时，遇到外来阻力，系统自动分析并重新开启大门；开门时遇到外来阻力自动停机。

3、解除当次自动关：可在开门“途中”，按下“停”键，解除本次自动关功能。

4、临时锁闭：可以屏蔽其他按键功能，此功能可防止外人通过按钮盗开大门。

5、单开一扇门：在非锁闭状态下，右门单开（左门不开）（安装时根据实际情况调线）。

6、延时开：如果两扇大门相互压边，可设置此模式下，使两扇门自动延时开、关门。

技术参数：

1、门机工作电压：DC 24V；

2、电耗：工作状态200W，待机状态1W；

3、水平推力：330牛顿；

4、行走线速度：15米／分；

5、安装预留线：1平方毫米×2芯（单机）；

6、外形尺寸：320mm×126mm×155mm（机身）；

7、重量：6.5KG（单机净重）。

产品配置:

SP-2011A型:

1、主机2只；

2、智能控制器1个（内含一个电路板和两个蓄电池）；

3、充电器1个；

4、遥控器2只；

5、限位组件2个；

6、限位磁铁2块；

7、解锁钥匙2把；

SP-2011B型:

1、主机2只；

2、智能控制器1个（内含一个电路板和一个环形变压器）；

4、遥控器2只；

5、限位组件2个；

6、限位磁铁2块；

7、解锁钥匙2把；