无尘工作台详细配置

---深圳市巨星净化设备有限公司

无尘工作台介绍

无尘工作台是适应现代工业技术对工作区洁净度的严格要求而设计的净化设备，为用户需求提供可100级的局部洁净工作区域。由于无尘工作台高洁净度、移动灵活性，而被广泛用于实验室、生物医药、微电子、精密仪器等领域。无尘工作台是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

无尘工作台特点

1. 无尘工作台是提供无尘洁净工作环境的局部空气层流洁净台。

2.在新建洁净室、洁净厂房改造中，即可提高洁净度级别，降低噪音和减少振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

3.风机采用德国NIKI离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。工作寿命长达6万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。

5.别适合于组装成超净生产线，低噪声、可移动等优点, 可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。,

7. 无尘工作台出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验，可靠性极高

无尘工作台适用范围

广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域,医药卫生、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、细胞培养、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。

无尘工作台的使用管理

- 每次使用无尘工作台前，操作人员应提前开启无尘工作台3-5分钟后使用。

- 开启无尘工作台工作电源，用无尘布清洁无尘工作台操作区域。

- 操作过程中，操作人员应按照无尘操作规程操作。

- 如遇机组发生故障，应立即通知专业维修人员，由专业人员检修合格后继续使用。

- 操作人员应注意保持室内整洁。

- 无尘工作台的滤材每2年更换一次，并作好更换记录。

- 勿将带有灰尘的物料放进，无尘工作台。

无尘工作台工作原理

无尘工作台通电后，风机运转，FFU风机将空气吸入，空气到达FFU静压箱内，利用风机压力的作用空气到达高效过滤器过滤，通过高效过滤后的空气达到100级(美国联邦209E标准)。然后均匀地送出，到达我们工作的空间中。由于无尘工作台风机是连续地工作，不断地送出100级洁净空气，使工作空间形成正压(即工作空间内的空气大于工作域外)，同时将工作区域中的不洁净空气排出，由于是正压的环境，工作区域外的空气无法进入工作区域内，从而使工作区域一直达到100级空间。

无尘工作台配制

- 箱体

优质不锈钢制作而成。

- 风机

采用德国NIKI离心风机制作而成，其噪音小，风量大，能连续运转达6万小时以上。

- 高效过滤器

采用铝框无隔板高效过滤器，制作精美，能有效过滤0.3um尘埃99.99%.达到100级标准(美国联邦标准209E)

- 桌面

采用精美不锈钢制作而成，外观精美，防尘，大方

5．透视玻璃

采用5mm高质量透明玻璃

- 万向轮及脚杯

可升降脚杯，万向轮，方便客户随时移动无尘工作台

无尘工作台规格配制及尺寸

| 规格型号 | JXN-1040 | JXN-1340 | JXN-3600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸(W*D*H) | 1040mm*700mm*1850mm | 1340mm*700mm*1850mm | 3600x660x1850 |
| 工作区尺寸(W*D*H) | 960mm*660mm*700mm | 1260mm*660mm*700mm | 3500x620x700 |
| 风量（m³/h） | 1000 | 1500 | 3600 |
| 风速（m/h） | 0.45m/s±20% |
| 净化级别 | 100级（美国联邦209E国际标准） |
| 高效过滤器效率 | 99.999%@0.3um |
| 高效过滤器尺寸 | 915mm*610mm*69mm | 1220mm*610mm*69mm | 1170mm*570mm*69mm |
| 高效过滤器数量 | 1 | 1 | 3 |
| 工作台面材质 | 不锈钢 |
| 噪声 | < 52dB | < 53dB | < 54dB |
| 噪声测试位置 | 距离工作台正前方20cm、地面高1.2m处 |
| 电源 | 220VAC 50Hz |
| 适用人数 | 1人 | 1-2人 | 5-6人 |

备注：可根据客户要求订制不同规格的无尘工作台。

*深圳市巨星净化设备有限公司*

联系人：杜生

联系方式：13924586508   0755-29103907

QQ：1047406949

网址：Http://www.sxjxn.com