浅谈光纤熔接机的使用与保养

光纤熔接机是光纤光缆工程与维护中必不可少的设备，可以完成单模、多模、色散位移、非零色散位移光纤的接续。光纤熔接机结构精密、价格昂贵，在日常使用与保养过程中有很多需要注意的地方。

光纤熔接机应放置于专用的携带箱中运输，运输途中避免振动、磕碰、翻转。建议保留外包装箱，以备长途运输。

光纤熔接机是高精密设备，它对使用环境有要求。在日常使用过程中，应避免阳光直射、雨雪、低温、风沙等恶劣环境中作业，或配备遮阳伞、帐篷等工具保护设备。

光纤熔接机供的电方式一般有三种，交流电、内置电池和直流供电。在使用小型发电机为设备供电时，应配备稳压电源，以免冲击电流损坏设备的高压包。熔接机配备的内置电池一般是镍氢电池，有一定的记忆性，如果使用不当会使电池容量降低，在充电前应将电池中的残余电量用光，建议用熔接机提供的放电功能；如果电池长时间不使用，应将电池充满电，并且每个月彻底充放电一次。

在野外施工中，应注意做好清洁工作。保证光纤夹具、反光镜和V型槽的清洁，如有灰尘或异物，可用无水酒精棉清洁。养成随手关闭防风盖的习惯，避免灰尘和光纤碎屑落入机器中。一般的光纤熔接机都提供自动开始功能，既关闭防风盖后机器自动开始熔接，建议关闭此功能。

光纤精密切割刀是熔接机的重要组成部分，光纤切割质量是熔接的重要保证。在使用中要保持光纤压脚、V型槽和切割刀片的清洁。发现切割质量明显下降时，可转动切割刀刀片到下一个刀口，刀片一圈都用过后，应及时更换刀片。

灼识光纤熔接机都会提供对应于不同光纤的多种熔接模式，应该对应光纤种类选择合适的熔接模式，非专业人员请勿修改模式中的各项参数，以免影响熔接质量。

当熔接机出现故障时，用熔接机的自检功能可排除一部分问题或找到问题的原因，如问题仍未解决，应及时联系供应商，请勿自行拆机。

建议每年做一次熔接机的全面保养，对设备的光路、机械传动、电极、电池、切割刀等各部分做一个全面的检测、维护。

灼识8848光纤熔接机  创造通信领域新高峰

四川灼识科技股份有限公司

www.sczhuoshi.com   400-800-9497