建筑机械用（升降机）电缆产品手册

日丰电缆销售热线：徐经理18826001040 QQ：505979253

一、          电缆用途

适用于额定电压450/750v及以下建筑机械，动力装置及各种移动式电气设备和工具作动力线或辅助电源线。

二、          执行标准

企业标准Q/RFDL20-2010

三、          电缆分类

3.1建筑施工梯（升降机）电缆（滑车式）

3.1.1常用规格

| 型号 | 规格mm2 | 用途 | 最小弯曲半径 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJYCW-BQ | 3×16+1×6、3×16+1×6+1×4 | 用于升降机（施工梯）或其他重型设备的电源连接，主要用于动态敷设的滑车式升降机，能承受较大的外力及抗扭力。 | ≥8D(D为电缆的成品外径) |
|  | 3×25+1×10、3×25+1×10+1×6 |  |  |
| SJYCW-BQN | 3×16+1×6、3×16+1×6+1×4 |  |  |
|  | 3×25+1×10、3×25+1×10+1×6 |  |  |

3.2建筑施工梯（升降机）电缆（笼式）

3.2.1常用规格

| 型号 | 规格mm2 | 用途 | 最小弯曲半径 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJYCR | 3×16+1×6、3×16+1×6+1×4 | 用于升降机（施工梯）或其他重型设备的电源连接，主要用于动态敷设的笼式升降机，能承受较大的外力及抗扭力。 | ≥8D(D为电缆的成品外径) |
|  | 3×25+1×10、3×25+1×10+1×6 |  |  |

四、          技术指标

4.1 20℃导体直流电阻

| 标称截面mm2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃导体直流电阻≤ | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 |

4.2电压试验

2500V/5min不击穿。

此份资料不得用于商业目的，版权归广东日丰电缆股份有限公司所有。