一、技术参数

产品名称：单警执法视音频记录仪

技术参数：

★1、佩带方式：执法视音频记录仪全角度自定位背夹，并装有国际标准车载孔，便于车载执法；另外配备可调整式肩章挂架、防摔卡套专用配件与“记录仪”搭配，实现牢固的佩戴及防护。

★2、镜头：执法视音频记录仪显示屏为32万色真彩2.0英寸TFT显示屏；主机镜头可四倍变焦、上下45度旋转调整，摄像头水平视场角应≥60°

★3、遥控功能：执法视音频记录仪采用主机加遥控器子母机的形式，遥控器上配备1.5英寸显示屏，可通过遥控器实时观看主机镜头所拍摄的画面；可以通过遥控器对主机进行一键式的操作，完成拍照、摄像、录音及开关机、屏幕切换。

4、摄像分辨率：执法视音频记录仪摄像分辨率：至少应满足1280*720，848*480两档可调。在视频分辨率为848*480时，视频分辨力为400线；支持紧急录像功能（长按录像键可开机并进入录像状态）。

5、录像帧率：执法视音频记录仪图像帧率在视频分辨率为1280*720、848*720时，视频帧率为30帧/S。

6、拍照分辨率：执法视音频记录仪拍摄的照片实际有效像素应不低于300万像素，有效像素2304×1296，无需放大，图片清晰。

7、录音功能：一键单独录音功能、录像影音同步，对讲录音三种模式，48KHZ采样率，AAC立体声。

★8、夜视功能：手自一体红外夜视模式。手动模式下，强制输出彩色画面；自动智能红外夜视模式下，按任意工作键，感光后自动启动红外补偿灯。

9、主机报警提示及节电功能：①主机提示功能：功能操作，振动提示；存储溢满，电池欠压报警提示；②节电功能：非工作模式下，三分钟自动进入待机模式，摄录模式下，一分钟主机自动黑屏，延长主机实际工作时间；

10、存储卡：执法视音频记录仪采用内置存储器，容量为8GB，可扩充16GB、32GB、64GB。

11、设备接口：①执法视音频记录仪具备对讲机接口，通过专用连接线与各种型号对讲机连接，可实现送话、受话功能。②记录仪具有高速USB2.0接口，传输最高可达480Mbps。支持Microsoft Windows 2000, XP, Vista，Win7操作系统对本机档案的读写、修改以及设置。

12、文件保密功能：执法视音频记录仪采用三级密码防护功能，实现执法仪使用者与管理者之间权限的分离。执法记录仪所记录的文件不能在本机删改，非授权人员只能在“记录仪”上回放所拍摄的照片和录像资料，无法对文件进行复制、删除、改名等相关操作。只有授权管理者才能通过密码设置，在计算机上进行复制和删改，保证了拍摄资料的真实性和安全性。

13、整机设备：执法视音频记录仪外壳采用高强度工程塑料制造，符合GB4208-2008标准中IP54的规定，具有防摔、防水、防震、耐高温等性能。在雨天及剧烈运动场合下所摄录资料清晰可辨。且执法视音频记录仪整体符合小巧轻便的原则：主机机身尺寸应≦103.1mm*60.8mm*19.5mm，主机带电池重量应≦120g，以最大程度的降低佩戴使用者的负重感。

★14、电池：执法视音频记录仪采用DC3.7V，2000mAH可拆卸更换式锂离子电池，保证备用电池的更换增加续航使用时间，同时避免因电池损毁造成的执法记录仪整体损毁；单块电池在充满电情况下，连续录像时间可达4小时以上。

15、后台管理软件：1.通过后台软件可进行校时、警员编号设置、主机密码修改、文件传输等功能；2.警员编号、时间日期在文件中生成水印不可修改。3.检索功能，可根据文件名、机器编号、警员编号进行检索查询。4.数据自动上传及删除功能。5.可实现分级管理，可通过文件名及警员编号一键搜索、一键上传及一键删除；后台管理软件方面提供终身免费维护升级。

★16、检测报告：通过公安部2011年8月11日颁布的GA/T947-2011行业标准检测，有符合该标准检测报告，公安部记录仪合格名录入围产品；