百事特漆面快修技术指引

百事特快速补漆  突破传统工艺

黑侠快速补漆  世界上最快的车漆快修技术

黑侠快干技术 6秒闪电固化    最新德系工艺 全球品质领先

百事特黑侠快速补漆率先在中国市场全新引进德国技术的6S闪电固化汽车修补漆,配合百事特电脑无痕精准调漆系统,无需专业烤房做到30分钟漆面快修。黑侠车漆快修技术是目前世界上最快的修复技术，德国技术原厂品质保证。百事特是目前国内唯一真正做到车漆快修技术领先的专业品牌。

百事特电脑无痕精准调色系统选用世界领先技术生产商的原装产品，无需人工调色，电脑智能匹配，施工技术难度大大降低。其独特的高度浓缩色母和高亮树脂，可以保证车漆修补后和原车一样拥有令人惊异的光泽，技术指标超越原厂车漆。

百事特专业低压移动钣喷一体机，国内最早引进欧洲原厂生产设备和专业技术，配合百事特专业修补油漆突破传统钣喷工艺做到快修修复。钣喷机是涡轮低压喷涂设备，油水空气过滤，环保喷枪一体，低压恒定喷涂、喷涂效果优异、避免各种瑕疵。钣喷机采用点射原理，大大提高油漆到修补工件的传递效率，比传统高压喷枪节省油漆60%以上。钣喷机噪音低喷涂气味环保节油，是国内外最新流行技术。

百事特黑侠快速补漆  ---- 世界上最快的车漆修复工艺

| 百事特黑侠快速补漆和传统工艺及质量对比优势 |
| --- |
| 工序 | 传统 | 传统钣喷工艺缺点 | 百事特 | 百事特快修工艺优势 |
| 1 | 除油 | 除油剂 | 一般除油剂易燃有害挥发VOC不环保，只能除去表面液态油类，不能有效去除表面污染物，残留物会从里向外和车漆发生化学反应，影响车漆性能，造成车漆脱落现象。 | 专业进口水性表面处理剂 | 引进国外环保科技产品，除油去污研磨三合一功效，提高漆面附着能力。水性环保零排放施工简易符合最新技术要求。 |
| 2 | 打磨 | 水磨 | 水磨过程中修复表面与水接触，在烘干不完全情况下造成漆面起泡脱落，工件锈蚀。施工环境难保持，人员操作难度高效率低。 | 无尘干磨 | 摩卡无尘系统，施工规范大大提高品质和效率，环境易维护，国外标准施工工艺。 |
| 3 | 原子灰 | 普通 原子灰 | 普通原子灰只能和传统钢材结合紧密，目前汽车多采用工程塑胶件、高强度特殊钢或合金钢，普通原子灰易分层起皮爆裂脱落。 | 合金原子灰/塑料原子灰 | 原厂稳定产品，不同工件不同部位采用最合适的产品，高性能、干燥固化快、易打磨，杜绝前处理的各种缺陷。 |
| 4 | 烘干 | 烤漆房 | 传统烤漆房消耗大量电力，经济效益低，局部修复划痕微修复使用效能低。烤漆房投入大使用成本高，占用空间大，环保审批难度大。 | 短波烤灯光谱烤灯快修工位 | 短波红外烤灯，由里到外局部烘烤速度快，有效节约能耗，提高效率减低成本。符合局部划痕快修整体工艺。快修工位设置灵活可多功能使用，投入大大减低。 |
| 5 | 遮蔽 | 报纸 | 使用废旧报纸遮蔽，飞漆易湿润报纸污染车漆表面，造成漆面细微污染瑕疵。报纸遮蔽人工效率低。 | 遮蔽膜 防静电膜 | 专业遮蔽膜避免飞漆浸润，施工遮蔽效率大大提高。 |
| 6 | 底色漆 | 普通漆 | 普通底漆和色漆在质量性能上难保障，漆面遮盖力不够或色差颜色不均匀，耐候性不够容易造成漆面龟裂颜色失效失光。 | 专业进口修补漆 | 国外进口专业修补漆原厂车漆品质，专业修补漆里面颜料稳定度高，耐候性耐紫外能力高，长久使用都不会出现大面积色差。 |
| 7 | 清漆 | 普通漆 | 一般清漆选用树脂不具有抗紫外能力，光泽度不高。需要烘烤时间久能耗大，部分添加速干剂易失光变色。 | 原产车漆黑侠清漆 | 原厂清漆添加高性能抗紫外吸收剂，大大提高耐候性，光泽度硬度高。黑侠快速清漆采用德国技术，干燥速度世界最快，同时表面硬度和耐划痕性能比普通漆提高2倍性能要，是快修必备的首选。 |
| 8 | 调色 | 外发 | 依靠调漆店配套，油漆品质和色差无法控制，时间等候久做不到来车即调。 | 黑侠电脑无痕调色 | 电脑无痕调色系统配置原产车漆配方，色差微调系统，快速调漆效率保障。 |
| 9 | 喷涂 | 高压气泵普通喷枪 | 传统气泵油水分离不充分，气压高压不稳定容易造成漆面流挂、橘皮、油涡、水点、色差等各种瑕疵，返工率高，油漆浪费多。 | 黑侠低压钣喷涡轮一体机 | 进口一体机气压恒定油水分离充分，低压喷涂效果好避免各种瑕疵，油漆利用率提高2-3倍。移动钣喷一机多用效能高。 |
| 综合分析 | 传统工艺在施工设备、环境、使用产品、工艺流程上不具备先进性和标准性。施工大部分靠喷漆师傅手工操作，质量依赖员工的技能和素质。传统效率低能耗高成本大，交车时间长，不能够给车主提供更高的质保期限。传统施工价格目前处于低价格竞争无序状态，技术掌控无标准无贮备无规划，人为因素影响大不具备复制性。 | 百事特黑侠车漆快修采用国外同期先进的喷涂调色设备、产品和工艺，施工流程标准规范。德国技术产品黑侠快速补漆，给车主带来不低于4S店的品质同时做到真正的即修即取，价格优惠规范同时给车主提供终身质保。黑侠快修环保降低能耗减低成本同时大大提高效率和效能，经济收入成倍增涨。技术指导和培训严谨实用，严格规范的连锁机制保障加盟商的区域利益。 |

百事特--来至德国专业汽车技术服务体系

世界领先的高级设备产品应用：

低压移动钣喷机  电脑无痕精准调色系统  黑侠6S快速修补清漆

进口水性表面处理剂  摩卡无尘干磨系统  红外/光谱专业烘烤灯。。。

全球顶尖的汽车服务流程:

天使之翼精致洗车专业精细流程

精细美容系列专业修复流程

黑侠快速补漆德系工艺流程

极致完美的德系尊荣服务理念:

黑侠车漆快修品质承诺交车定时承诺价格承诺     百事特整店项目服务德系理念....

加盟咨询：

咨询电话：4006775865

公司电话：0769-26260961

公司传真：0769-26260962