产品技术价格表

| 产品证件 | 《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号 |
| --- | --- |
|  | SFY系列快速水分测定仪器(专利号：2005301013706) |
|  | 是目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品 |
| 联系方式 | E-mail: ccgykj@163.com |
|  | 电话：86-0431-86939830 传真：86-0431-86795155 手机：18604442620 |
| 联系人 | 张月华 |
| 公司网址 | www.cngykj.com |
| 公司地址 | 吉林省长春市朝阳区大兴路517号 |
| 产品名字 | 卤素快速水份测定仪 |
| 产品型号 | SFY-20A |
| 产地 | 深圳 |
| 品牌 | 冠亚 |
| 制造商 | 深圳市冠亚电子科技有限有限公司 |
| 仪器原理 | 热解原理（105度国际烘箱原理） |
| 产品特性 | 水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业 |
| 技术参数 | 1、称重范围:0-60g 2、测量水分范围：0.01% ～100% 3、称重最小读数：0.001g 4、加热温度范围：室温-205℃ 5、测试时间：3分钟左右 |
| 产品特点 | 1、仪器采用航天材质零配件 2、全自动模式，确保测试准确 3、操作简单、显示各种数据 4、穿透力强 |
| 产品优势 | 1、产品使用寿命较长、热量值比较大。 2、采用特质加热器，从而使样品受热更均匀。 3、内壁采用特种钢制隔热层，确保产品不受任何损坏。 |
| 单品规格 | 380×205×325(mm) |
| 外形规格 | 470×285×400（mm） |
| 毛重 | 5.5kg |
| 净重 | 3.7kg |
| 产品配置 | 试验器具一套。 |
| 产品价 | 13900.00元 |
| 备注 | 含税含运费 |
| 深圳市冠亚电子科技有限有限公司长春分公司 日期2011年6月2日 |