KSC1010A-1/220防爆磁性接近开关的规格参数

KSC1010A-1/220防爆磁性接近开关的图片

防爆磁性接近开关最高工作电压 最大工作电流 触点形式 触点形式说明 原开关型号
A型防爆磁性接近开关 220V 1A 1-22 1：常开式、2：常闭式、3：一常开一常闭、4：方向记忆式、5：一常开一常闭转换记忆式、-22：双组220伏

1-22 KG1010A-1-22 
2-22 KG1010A-2-22 
3-22 KG1010A-3-22 
4-22 KG1010A-4-22 
5-22 KG1010A-5-22 
KG1010矿用浇封型磁性接近开关
KG1010矿用浇封型磁性接近开关为矿用浇封型，标志为“Bembix”。它采用磁感应原理。具有无碰撞、抗干扰能力强等特点。主要用于运动物体位置检测,当运动物体上的磁钢通过时,接近开关输出触点闭合，离开时触点断开。它被广泛应用于煤矿、化工、石油等有爆炸性危险的场所，是现代自动控制系统中的理想传感器。
1）技术指标
a）接近开关额定电压:220V/1A (阻性负载) ；
b）接近开关接点方式:常开；
c）接近开关与磁钢之间最大相对速度:15m/s；
d）接近开关与磁钢的吸合距离≤120?，释放距离≥200?（磁钢表面磁场≥1300GS）。
2）使用环境条件及注意事项
a）周围环境温度:-5℃～+60℃ ；
b）大气压力：80KPa ～ 106KPa；
c）相对湿度：≤95%（+25℃）；
d）大气压力：80KPa ～ 106KPa；
e）无显著振动和冲击的场合；
f）煤矿井下有爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。
g）浇封产品严禁在运行中敲打，严禁改装影响防爆性能。
h）配套磁钢表面磁场须≥1300GS

另配套产品永磁控制磁钢，磁铁，磁体

永磁磁钢简介：

KG1010矿用浇封型磁性接近开关配套使用的磁铁的图片

上海杭荣电气有限公司 特价直销控制磁钢/磁感应开关、磁体设计为永磁体，磁场强度不同，方便用户选择开关距离。磁体与触头的外罩分别为黄铜和铸铝材料，采取防振，隔热，环氧灌封，满足温度高，粉尘大的恶劣环境下工作要求，通过紧固螺母可以方便地调整开关工作距离。另磁铁可根据客户提供要求，或安装尺寸定制