工业脚轮的概述

工业脚轮主要是指用于工厂或机械设备的一种脚轮产品，它可以选用高级进口增强尼龙（PA6）、超级聚氨酯、橡胶制成的单轮，产品整体整具有很高的抗冲击性和强度。支架的金属部件则采用优质钢板经过镀锌或镀铬防腐处理，内部用一体注射成型的方法安装了精密滚珠轴承。用户可以可选用3MM,4MM,5MM,6MM的钢板做脚轮支架。
工业脚轮产品的性能及特点
　　1、采用高压冲床生产的脚轮支架,冲压一次成型，适用于200-500公斤承载能力货物的短途运输。
　　2、可以按用户不同使用环境可选用各种材质及宽度载重量的脚轮。
　　3、通常来说工业脚轮可用于工厂、车间、商业、餐饮等各种行业的使用环境。
　　4、可以根据用户需要的环境承载力的大小来设计不同的脚轮产品。
　　5、可选配工业滚珠轴承和工业滚柱轴承两种。
怎样选择合适的工业脚轮
　　有很多不同的因素决定工业脚轮的选择，关键是最适合您的使用。下面介绍几种最重要的考虑因素。
　　●承载量 决定承载的轻重，轮子的大小，同时也影响工业脚轮的转动性，滚珠轴承适用于180公斤以上较重的承载要求。
　　●使用场地状况 选择足够大的轮以适应场面的裂痕。还要考虑使用路面的大小，障碍物等因素。
　　●特殊环境 每种轮适应不同的工作环境，选择最好的去适应特殊环境。例如，传统橡胶不能耐酸油和化学品，若想适用不同的特殊环境，科顺高科技聚氨酯胶轮、塑胶轮、改性电木胶轮和钢轮是个不错的选择。
　　●转动灵活性 轮子越大转动就越省力，滚珠轴承能承载较重的负载，滚珠轴承转动更灵活但承载较轻。
　　●温度极限 严寒和酷暑对很多轮子都有可能造成麻烦，脚轮若使用科顺特制的绿色润滑脂，能令脚轮适用于-40°C 到165°C高温。