聚氨酯防水保温防腐阻燃工程术语

作者：史章华

1 聚氨酯硬泡 rigid polyurethane foam

由异氰酸酯及组合多元醇（组合聚醚或聚酯）及发泡剂等添加剂，经过反应形成的具有高闭孔率的硬质泡沫。

2 聚氨酯硬泡外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems based on rigid polyurethane foam

以聚氨酯硬泡为主要保温材料的外墙外保温系统。

3  基层    substrate

建筑物中外保温系统所依附的构造层。

4  界面层    interface coat

用以改善基层或保温层表面粘结性能的材料所形成的构造层。

5  保温层    thermal insulation layer

由保温材料组成，在外保温系统中起保温作用的构造层。

6  防护层    rendering coat

抹或贴在保温层上，一般中间夹有增强网，保护保温层，并起防裂、防水、防火和抗冲击作用的构造层。

7  胶粘剂    adhesive

具有一定变形能力和良好粘结性能的，用于保温板与基层之间的粘结材料。

8 界面处理剂 interface treating agent

用以改善保温层表面粘结性能的材料。

9 聚氨酯硬泡复合保温板 rigid polyurethane foam panel

在工厂生产线上生产的以聚氨酯硬泡为芯材的裸板或两面覆以改善板面粘接能力或装饰作用的面层的复合板材。

10 抹面胶浆  rendering coat mortar

具有一定变形能力和良好粘结性能，涂抹于保温层表面起防护作用的粘接材料。

11 玻纤网格布 fiber glass mesh

以玻璃纤维织成的网格布为基布，表面涂覆高分子耐碱涂层制成的，在保温系统中起增强作用的网格布。

12龙骨  stud

以适当的方式、足够的强度固定于建筑外墙的承重部位，用于挂附保温复合板或装饰板材的骨架。

13 挂件  mechanical fasteners

将保温板或装饰板材以足够的强度固定于龙骨上的机械固定件。

14压折比 ratio of compressive strength

抗压强度与抗折强度之比，称为压折比。

15 喷涂聚氨酯硬泡外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems based on spraying rigid polyurethane foam

用喷涂法形成聚氨酯硬泡保温层，辅以其它配套材料所组成的外墙外保温系统。

16浇注聚氨酯硬泡外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems based on pouring rigid polyurethane foam

用免拆模或可拆模浇注法形成保温层，辅以各种配套材料形成的外保温系统。

17 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统  external thermal insulation composite systems based on pasting rigid polyurethane foam panels

采用专门的粘结材料将聚氨酯硬泡保温（或保温装饰）复合板粘贴于外墙基层表面形成保温（或保温装饰）层，再辅以其它配套材料所形成的外墙外保温系统。

18 干挂聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems based on mechanical fixing rigid polyurethane foam panels

采用专门的挂件将聚氨酯硬泡保温（或保温装饰）复合板固定于外墙基层表面形成保温层，再辅以其它配套材料所形成的外墙外保温系统。

19 聚氨酯硬泡保温板现浇混凝土外墙外保温系统 exterior insulation systems of rigid polyurethane foam panel for outer-wall based on pouring concrete

聚氨酯硬泡保温板在浇注混凝土墙体时直接形成一体化保温层，再辅以其它配套材料形成的外墙外保温系统。

承接喷涂聚氨酯、喷涂A级防火无机保温材料、发泡陶瓷保温板聚氨酯夹芯板装饰一体化施工

房屋、屋面、外墙、卫生间地下室防水 隧道、地基水利、水坝、铁路防水工程

各种建筑设施保温、防腐、油漆工程 室内外装修粉刷出新工程、环氧地坪施工

保温、防水材料销售、人工草坪施工、屋顶花园、游泳池防水工程

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517

电话：86-025-85150612

传真：86-025-85150612

QQ:27338199    1527587533

E-mail：jsnjcsj@sina.cn

办公地址：南京市白下区龙蟠中路公园路42号体育大厦2602室

生产地址：南京市江宁区横溪镇横铜路58号